## Slide 1: Global Mapper
Exercices pratiques

## Slide 2: Créer une situation tech/tac

## Slide 3: Situation tech/tac
Placer la PLAE 81 en 48° 54' 29.5456" N ; 7° 00' 18.9347" E
Placer la PLAE 82 en 48,905329 ; 7,000223
Ouvrir l’outil BDD_GONIO_V9 et enregistrer les relevés gonio suivants :
Générer le fichier KML et l’importer dans GlobalMapper
PLAE 81 | PLAE 82
172° | 123°
177° | 133°
182° | 128°
Notes: 1) Placer la PLAE
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Si besoin, utiliser l’outil bonus/convertisseur.xlsm pour convertir les coordonnées degrés/min/sec en décimales ou inversement
2) Outil BDD_GONIO
Ouvrir le fichier bonus/BDD_GONIO_V9.xlsm
Remplir le fichier en indiquant le capteur, la position capteur (DMS ou décimales) et l’azimut
3) Cliquer sur « Générer le fichier KML »
Glisser le fichier KML dans GlobalMapper

## Slide 4: Situation tech/tac
Dessiner une box autour de la zone mise en évidence
  Définir le style intérieur en hachure rouge
Tracer une FLOT d’environ 5km de long sur le cours d’eau
  Style : pointillés jaune
Notes: Dessiner une box
Utiliser l’outil de création de rectangle
Ou Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface rectangulaire
Définir le style hachure rouge
2) Tracer une FLOT

## Slide 5: Situation tech/tac
Importer le fichier etude.gmp
Depuis la couche activité VUHF, créer une carte de chaleur
Notes: Importer le vecteur
Créer une carte de chaleur
Sur la couche villes_alsace, clic droit -> Analysis -> DENSITY
Si besoin augmenter le paramètre « Search radius » pour augmenter la sensibilité
Shader : Mettre Atlas shader

## Slide 6: Créer une situation tech/tac

## Slide 7: Situation tech/tac
Trouver le point côté 228 à l’ouest de Printzheim
Placer ici un point nommé « SAEB 1 »
En partant de ce point, mesurer une distance de 2,3km, azimut 244° pour localiser un croisement en T
Dessiner une ellipse sur ce croisement
Notes: Trouver le point côté 228
A environ 980m, 274° du centre de Printzheim
2) Créer un point
Utiliser l’outil Création ou de point
Ou sélectionner l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de point
Sélectionner la couche « Créer une nouvelle couche »
3) Localiser le croisement en T
Utiliser l’outil mesure ou le COGO
Le croisement est en 32 U LV 85091 04483
4) Dessiner une ellipse
Utiliser l’outil de création de cercle / ellipse
Ou passer par l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface circulaire

## Slide 8: Situation tech/tac
Importer le symbole VAB
Créer le style de point SAEB utilisant le symbole VAB
Appliquer le style « SAEB » au point « SAEB 1 »
Importer les relais
Notes: 1) Importer le symbole VAB
Menu Outil -> Configurer
Onglet « Style de point », sous menu « Symboles personnalisés »
Ajouter un symbole
Sélectionner l’image CARTO/import/VAB.jpg
Nommer le symbole VAB, valider
2) Créer le style de point SAEB
Onglet « Style de point », sous menu « style de point »
Créer un nouveau type
Nommer le type SAEB, choisir le symbole VAB
3) Définir le style de point SAEB
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner le point SAEB
Clic droit -> Modifier l’entité
Définir le « type d’entité » sur SAEB

## Slide 9: Créer un plan de défense

## Slide 10: Plan de défense
Aller en 32 U LV 52445 19979
A partir de cette position, établir un plan de défense en vecteurs
Placer
  Plots PLAE / SAEB / centre fixe
  Secteurs de surveillance
  Position CDP
  Points de regroupement
  Itinéraires

## Slide 11: Créer un itinéraire

## Slide 12: Itinéraire
Tracer un itinéraire en suivant les pistes/chemins
  Départ : 32ULV 54890 21021
  Arrivée : 32ULV 53274 19025
Ajouter un PPO sur chaque croisement rencontré
Effectuer le profil du tracé sur cet itinéraire
Notes: Tracer un itinéraire
Placer un point sur le départ et l’arrivée :
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Pour tracer l’itinéraire :
Utiliser l’outil de création de ligne (traits droits ou main levée)
En passant par l’outil numériseur :
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Lignes -> Créer ligne ou Créer trace
Enregistrer l’itinéraire dans une couche « itinéraire »
2) Ajouter des PPO
Utiliser l’outil création de point pour placer les points voulus
Enregistrer les points dans la couche itinéraire
3) Effectuer le profil du tracé
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner l’itinéraire
Clic droit -> Analyses et mesures -> Profil de tracé

## Slide 13: Etude de zone

## Slide 14: Etude de zone
Importer carre_zone_point_haut.kmz
Dans le périmètre du vecteur, trouver le point le plus haut
Depuis ce point, afficher l’intervisibilité
Notes: Importer le vecteur
Trouver le point le plus haut
Avec le numériseur, sélectionner la zone dans laquelle chercher
Clic droit -> Analysis/measurements -> Calculate Elevation/slope…
Les points les plus haut et bas sont ajoutés
3) Intervisiblité
Sélectionner le point avec le numériseur
Clic droit -> Analysis/measurement -> calculate view shed
Distance de 3km