## Slide 1: Global Mapper
Exercices pratiques

## Slide 2: Plan
Imports
Exports
Outils divers
Configuration
Dessin vecteurs
Modification vecteurs
Relief
Import TXT / CSV
Symboles et styles personnalisés
Attributs
Outils divers
Configuration
Dessin vecteur
Modification vecteurs
Relief
Attributs

## Slide 3: Consignes
Le premier exercice sert de base aux autres
Stocker les données de l’exercice dans un nouveau dossier

## Slide 4: Drill 1

## Slide 5: Exercice 1
Importer le dossier CARTO/BDORTHO
Importer le dossier CARTO/DTED
Importer le fichier SCAN/alsace2.tif
Notes: 1) Importer la vue SAT
Faire glisser les fichiers CARTO/BDORTHO/*.ECW dans Global Mapper
2) Importer le relief
Aller dans Fichier -> Ouvrir une arborescence de fichiers
Sélectionner le dossier CARTO/DTED
Mettre l’extension *.*
3) Importer le SCAN
Faire glisser le fichier CARTO/SCAN/alsace2.tif

## Slide 6: Exercice 1
Importer le vecteur villes_alsace.kmz
Importer le vecteur villes_ouest.kmz
Importer le vecteur zone extraction.shp
Enregistrer l’espace de travail « exo_base.gmw »
Notes: 1) Importer villes_alsace
Faire glisser le fichier CARTO\VECTEURS\villes_alsace.kmz
2) Importer villes_ouest
Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\villes_ouest.kmz
3) Importer zone extraction
- Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\zone extraction\zone extraction.shp
4) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou menu Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 7: Exercice 2
Importer exo_base.gmw
Convertir la couche alsace2.tif au format ECW
Exporter les couches villes alsace et villes ouest dans le fichier toutes villes.kmz
Exporter les données relief en GEOTIFF
Notes: Import
Exporter la couche alsace2.tif en ECW
Sélectionner la couche
Clic droit -> Couche -> Exporter
Sélectionner le format GEOTIFF
Onglet « Limites d’export »
Cocher « Données visibles à l’écran »
3) Exporter les couches villes
Sélectionner toutes les couches villes pour l’export
Clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format KML/KMZ (vector data only)
Exporter avec les options par défauts
4) Exporter les données relief
Sélectionner toutes les couches relief pour l’export
Clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format GEOTIFF
Exporter avec les options par défauts

## Slide 8: Exercice 2
Export en tuiles
Export des données visibles à l’écran
Export des données dans un rectangle tracé
Exporter les couches vecteurs dans un fichier GMP (GlobalMapperPackage)
Notes: 1) Export en tuiles
Sur la couche, clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type GEOTIFF
Dans l’onglet tiling, spécifier X lignes et Y colonnes
2) Export dans les limites
Sur la couche, clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type GEOTIFF
Export bounds, choisir « all data visible on screen »
3) Export d’un rectangle dessiné
Dessiner un rectangle puis le sélectionner avec l’outil numériseur
Sur la couche, clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type souhaité
Export bounds, choisir « crop to selected features »
4) Export GMP
Sélectionner les couches vecteurs
clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type GlobalMapper Package

## Slide 9: Exercice 3
Importer exo_base.gmw
Lister les localités en « *willer »
Chercher la localité d’Altwiller
Mesurer la distance entre Altwiller et Diedenorf
Afficher à l’échelle 1:30000
Notes: Import
Recherche simple
Menu Recherche -> Recherche par nom
Chercher et double cliquer sur le résultat pour centrer la vue
Utiliser * pour compléter le nom d’un vecteur
3) Mesure
4) Choisir une échelle
Menu Vue -> Zoom -> Zoomer à l’échelle
  Raccourci Maj + Z
Indiquer 30000

## Slide 10: Exercice 3
Aller sur la coordonnée 32 U LV 53074 18679
Enregistrer une vue nommée sur Diedenorf
Récupérer la coordonnée de la localité d’Altwiller
Notes: 1) Aller sur une coordonnée
Menu View -> Center on location
2) Vue nommée
Menu view -> Name and save current view
3) Récupérer les coordonnées d’un point
Menu tools >Feature info tool
Aller dans Location

## Slide 11: Exercice 4
Afficher le carroyage
Afficher le nord
Afficher les coordonnées en DMS
Afficher les angles en millièmes
Afficher la vue d’ensemble
Notes: 1) Afficher le carroyage
Configure -> Display option -> grid
2) Afficher le nord
Configure -> Display option -> north arrow
3) Changer le format de coordonnées
Configure -> Général -> Measure/Units -> Position Display Format
4) Changer l’unité des angles
Configure -> Général -> Measure/Units -> Bearing units
5) Afficher la vue d’ensemble
- Menu View -> Overview map

## Slide 12: Exercice 5
Importer exo_base.gmw
Zoomer sur la zone de Altwiller
Placer deux PLAE 1100m au sud sur les points côtés 244 et 261
Tracer une LIMA sur la route entre la maison forrestière de Mittersheim (sud ouest) et le PC 230 sur la D153 (nord est)
Dans la même zone, dessiner un rectangle autour de Bonnefontaine
Notes: Import
Placer les plae
Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create point/text features -> Point/text
3) Tracer une ligne
- Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create line features -> LINE
4) Tracer une surface
- Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create area/polygon features -> AREA

## Slide 13: Exercice 5
Dessiner un cercle sur Neuweyerhof
Dessiner une ellipse sur Welschaker
Copier/coller une PLAE dans la même couche
  Placer la nouvelle PLAE sur le point côté 252
Enregistrer les vecteurs dans le fichier exo5.gmp
Notes: Dessiner un cercle
Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create area/polygon features -> Create circular/elliptical area
2) Dessiner une ellipse
Comme le dessin d’un cercle
Pendant le tracé, maintenir shift pour régler la forme de l’ellipse
Après le tracé, utiliser l’outil Rotate/scale pour faire pivoter l’ellipse
3) Copier/coller
Avec le numériseur, sélectionner un point
Ctrl+C / Ctrl + V
4) Enregistrer en GMP
Sur la couche des vecteurs, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format GlobalMapper Package (GMP)
Utiliser les paramètres par défaut

## Slide 14: Exercice 6
Importer exo_base.gmw
Importer le fichier exo5.gmp
Renommer le PLAE 81 en PAT 11
Modifier le cercle de Bonnefontaine
  Remplissage solide bleu avec opacité 30%
  Définir le type feature en « county »
Notes: Import GMW
Import GMP
Renommer le point
Avec l’outil numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> EDIT
Changer le nom, valider
4) Modifier le cercle
Avec l’outil numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> EDIT

## Slide 15: Exercice 6
Supprimer l’ellipse sur Welschaker
Déplacer la PAT 11 sur le point côté 243
Rectangle de Bonnefontaine :
  Ajouter un sommet sur le point côté 243
  Supprimer le point sur le coin supérieur droit
  Déplacer le coin supérieur gauche sur le point côté 234
Restaurer l’ellipse sur Welschaker
Notes: 1) Supprimer l’ellipse
Avec l’outil numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> Delete area feature
2) Déplacer la PAT 11
Avec l’outil numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> MOVE POINT
3) Modifier le rectangle
Avec l’outil numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> Insert vertex
Sélectionner le vertex
Clic droit -> DELETE VTX
Clic droit -> MOVE VTX
4) Afficher les entités supprimées
Avec l’outil numériseur
Clic droit -> Options > Render deleted features
Sélectionner l’entité supprimée, clic droit -> undelete

## Slide 16: Exercice 7
Importer exo_base.gmw
Générer les lignes de crêtes
Générer les lignes de thalweg
Générer les courbes de niveaux
Profil de tracé sur l’itinéraire
Intervisibilité depuis Altwiller
Notes: Import
Lignes de crêtes
Menu Analysis -> Find ridge lines
Ridge cell count
3) Lignes de thalweg
Menu Analysis -> Generate watershed
Stream cell count
4) Courbes de niveaux
Menu Analysis -> Generate Contours
5) Profil de tracé
Avec l’outil numériseur, sélectionner la ligne
Clic droit -> Analysis/measurement -> PATH PROFILE
6) Intervisibilité
Menu tools -> view shed
Ou depuis un point existant :
Avec l’outil numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> Analysis/measurement -> Calculate view shed

## Slide 17: Exercice 8
Importer exo_base.gmw
Importer trace GPS.csv
Importer relais.csv
Exporter les relais vers un fichier texte
  Coordonnées MGRS
Notes: Import
2) Importer la trace GPS
Paramètres d’importation :
Point only
Coordonnées GEO décimales
Ordre : X (longitude) / Y (latitude) / ALT
Avec entêtes de colonnes
3eme colonne = elevation
3) Importer les relais
Paramètres d’importation :
Point only
Coordonnées MGRS
Avec entêtes de colonnes
4) Export en TXT
Sur la couche relais, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format Text File
Sélecitonner le format MGRS

## Slide 18: Exercice 9
Créer le symbole VAB avec l’image VAB.jpg
Créer le style de point VAB avec le symbole VAB
Créer le style de surface territoire en hachuré bleu

## Slide 19: Exercice 10
Importer le fichier etude.gmp
Sur la couche point unique
  Utiliser l’outil feature info tool et noter :
    Les attributs
    Les coordonnées
Sur la couche gonio VUHF
  Afficher le tableau attributaire
  Sauvegarder le tableau en CSV
Notes: Importer le vecteur
Faire glisser le fichier CARTO/VECTEURS/point unique.kml
2) Utiliser le feature info tool
Cliquer sur la bulle bleu ou
Menu tools -> Feature info
3) Importer gonio VUHF
Faire glisser le fichier CARTO/VECTEURS/gonio VUHF.kmz
Sur la couche gonio VUHF, clic droit -> EDIT ATTRIBUTES
Dans la barre d’outil du tableau, bouton « Save to CSV »

## Slide 20: Exercice 10
Sur la couche activités VUHF, afficher en nom la FRQ et l’API
Affecter l'elevation sur les villes
Lister les points situés à plus de 900m d’altitude
Lister les forêts situées à plus de 600m d’altitude
Notes: Afficher un autre nom
Sur la couche, clic droit -> OPTIONS
Onglet Labels, pour « use selected attribute value for name », choisir l’attribut à afficher
2) Ajouter les données élévations
Sur la couche ville, clic droit -> SELECT
Clic droit -> Attribute/style functions -> apply elevation…
3) Recherche complexe
%ELEVATION% >= 900
%ELEVATION% >= 600 and %FEATURE_CO% = "FRST"

## Slide 21: Exercice 10
Importer les vecteurs relevés gonio.kml et geonames.shp
Diviser la couche relevés gonio.kml selon l’attribut FRQ
Créer les statistiques de la couche geonames.shp
  Compter le nombre de point selon l’attribut « LAYER »
Notes: Imports
2) Diviser la couche
Sur la couche, clic droit -> LAYER - >SPLIT
Sélectionner l’attribut « FRQ »
3) Générer les stats de couches
Sur la couche, clic droit -> ANALYSIS -> create layer statistics report
Définir le nom du fichier contenant le rapport
Choisir les couches à inclure dans le rapport
Choisir le ou les attributs pour grouper les statistiques (ici l’attribut LAYER)

## Slide 22: Drill 2

## Slide 23: Exercice 11
Utiliser l’outil BDD GONIO
Convertisseur de coordonnées
COGO
Image swipe
Notes: BDD GONIO
Convertisseur de coordonnées
COGO
Image swipe

## Slide 24: Exercice 12
Configurer la sensibilité du « snap »
Créer un catalogue pour les tuiles DTED
Notes: Configurer le snap
Configuration -> Vector Display -> Advanced -> Snap tolerance
2) Créer un catalogue
File -> Create New map catalog
Ou importer les cartes, les sélectionner, puis clic droit -> LAYER -> MAP CATALOG

## Slide 25: Exercice 13
Sur la FLOT, supprimer le segment passant par le point côté 256
Combiner la FLOT en reliant le point côté 233 au 231
Combiner deux surfaces
Découper une île dans une surface
Notes: Supprimer le segment d’une ligne
Avec le numériseur, sélectionner les deux points délimitant le segment
Clic droit -> Crop/combine/splt functions -> split selected lines
Sélectionner le segment maintenant indépendant et le supprimer
2) Combiner la FLOT
Créer une ligne qui relie les extrémités des deux parties de la FLOT
Avec le numériseur, sélectionner les deux points délimitant le segment
Clic droit -> Crop/combine/splt functions -> combine
3) Combiner deux surface
Avec le numériseur, sélectionner les deux surfaces
Clic droit -> Crop/combine/splt functions -> combine
4) Créer une île
Tracer un rectangle qui sera le trou creusé dans la grande surface
Avec le numériseur, sélectionner ce rectangle
Clic droit -> Crop/combine/splt functions -> cut selected area from another area
Cliquer sur la grande surface dans laquelle creuser le trou

## Slide 26: Exercice 14
Générer un buffer
Déplacer le point XXX de 50m à l’est et 160m au sud
Générer des points le long d'une ligne
Relier des points en une ligne
Notes: Générer un buffer
Avec le numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> create area/polygon features ->BUFFER
Définir le rayon du buffer
2) Offset
Avec le numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> Move/reshape -> shift (offset)
3) Générer des points
Sur la couche trajets, clic droit -> SELECT
Sur la carte clic droit -> Advanced feature creation options -> create point features spaced along.
Sélectionner « Sample features at fixed distance interval
Indiquer une valeur de 50-100 m
4) Transformer les points en ligne
Sur la couche trace GPS, clic droit -> SELECT
Sur la carte, clic droit -> Create line feature -> create new line feature from selected points
Spécifier une distance maximale de 500-600 metres

## Slide 27: Exercice 14
Créer une surface englobant un nuage de point
Créer le point central de cette surface
Notes: 1) Surface englobant
Sur la couche geonames_67.csv, clic droit -> SELECT
Clic droit -> Create Area/Polygon Features -> Create Coverage Area
2) Point central
Sélectionner la surface précédemment crée
Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid

## Slide 28: Exercice 15
Importer exo_base.gmw
Trouver le point le plus haut dans la zone étendue
Créer une carte des pentes
Créer deux bâtiments avec hauteur de 10 et 30 mètres
Créer un trajet + vue 3D
Notes: Import
Trouver le point le plus haut
Avec le numériseur, sélectionner la zone dans laquelle chercher
Clic droit -> Analysis/measurements -> Calculate Elevation/slope…
Les points les plus haut et bas sont ajoutés
3) Créer une carte des pentes
a) Configurer
Menu Outils -> Configurer -> Options d’alitude
Remplacer le shader « Atlas » par « pente » (slope)
Configurer -> Options des shaders
Définir les valeurs de pente :
Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
b) Arranger l’affichage
Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
Sélectionner la couche relief
Clic droit -> Options
Onglet Affichage
Régler l’opacité à 80%
Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc
4) Créer deux bâtiments avec hauteur
Tracer deux rectangles
Pour chaque rectangle :
  Sélectionner avec le numériseur
  Clic droit -> EDIT
  Ajouter un attribut, indiquer en nom « ELEVATION » et la hauteur voulue en mètres
5) Créer un trajet pour vue 3D
Tracer une ligne qui servira de trajet
Sélectionner la ligne avec le numériseur
Clic droit -> Vertex editing -> Add fly through parameters
Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur le bouton « Generate fly-through data »
Menu View -> 3D view
Bouton lecture -> valider

## Slide 29: Exercice 16
Mettre un fichier en pièce jointe
Créer une colonne
Remplir une valeur à la main
Calculer un champ (substring etc)
Jointure de fichier

## Slide 30: Exercice 17
Afficher une carte de chaleur/densité sur la couche villes_alsace
Compter le nombre de points dans la région alsace
Importer les relais
Générer un diagrame Voronoi/Thiessen sur la couche relais
Notes: Afficher une carte de chaleur
Sur la couche villes_alsace, clic droit -> Analysis -> DENSITY
Si besoin augmenter le paramètre « Search radius » pour augmenter la sensibilité
Shader : Mettre Atlas shader
2) Compter les points
Avec le numériseur, sélectionner la zone
Clic droit -> Attribute/style functions -> add attributes with count of points and lines
3) Importer les relais
Faire glisser le fichier CARTO/IMPORT/relais.csv
Point only
Coordinate format : MGRS
Cocher « column headers in first row »
Decocher « treat 3rd coordinate value as elevation »
En projection indiquer Geographic, Datum : WGS84
4) Générer un diagrame Voronoi Thiessen
Masquer toutes les couches vecteurs sauf la couche relais
Menu Analysis -> Create >Voronoi/Thiessen Diagram from points features

## Slide 31: Exercice 17
Importer le vecteur trajets
Réaliser une étude de densité sur la couche trajets
Notes: Etude de densité
  Sur la couche trajets, clic droit -> SELECT
  Sur la carte clic droit -> Advanced feature creation options -> create point features spaced along..
  Sélectionner « Sample features at fixed distance interval »
  Indiquer une valeur de 50-100 m
  Sur la nouvelle couche, clic droit -> Analysis -> DENSITY
  Laissez les paramètres par défaut
  Masquer les couches trajets et points

## Slide 33
Mettre à jour les attributs de taille
Notes: 4) Mettre à jour les attributs de taille
Avec le numériseur, sélectionner les vecteurs
Clic droit -> Analysis/measurement -> Add/update the mesure attributes