## Slide 1: Global Mapper
Analystes

## Slide 2: Plan
Projection, coordonnées, tuilage
Import fichiers texte
Vecteurs
Recherche
Relief
Notes: But du cours :
Contrôle de connaissances
Manipuler plusieurs formats de données
Approfondir ce qui est vu en initiation
Explorer des fonctions plus avancés

## Slide 3: La projection
Une projection sert à représenter le globe terrestre sur un plan 2D.
Si une mauvaise projection est choisie lors de l’import, la carte apparaîtra déformée, et les points seront décalés ou non affichés.
Notes: GlobalMapper détecte la projection d’un fichier quand c’est possible.
Sinon, il demande à l’utilisateur de choisir une projection.
On ne peut pas mettre une projection au hasard sans s’attendre à des anomalies.

## Slide 4: Les coordonnées
Pour placer un point, GlobalMapper accepte trois types de coordonnées :
  La projection de la carte
  Géographiques (DMS ou dd.ddddd)
  MGRS
    Redécoupage de l’UTM
    32 U 03 45824 54 17068
    32 U LV 45824 17068
Notes: La projection actuelle = la carto affiche ou par défaut en géographique.
En géographique, faire attention au format DMS/dd.ddd
DMS, indiquer NS/EW, dd.ddd indiquer +/-
Privilégier MGRS et géographique : moins de confusion

## Slide 5: Les coordonnées
Coordonnées géographiques
48° 54' 19,1844" N 7° 1' 59,196" E
48,905329 7,03311
Notes: En géographique, faire attention au format DMS/dd.ddd
DMS, indiquer NS/EW,
dd.ddd indiquer +/-

## Slide 6: Tuilage
Notes: Le tuilage consiste à découper une zone en carrés plus petits.
Le tuilage est la technique utilisée pour obtenir des niveaux de zoom fixe.
Comme le montre l’image, le niveau 0 montre l’intégralité d’une carte, le niveau découpe en quatre le zoom précédent, ainsi de suite

## Slide 7: Import de fichier texte

## Slide 8: Import de fichier texte/CSV
Facile à générer automatiquement et à modifier manuellement
Création de points, lignes, surfaces
Prise en charge des métadonnées et des styles
Coordonnées en MGRS ou latitude/longitude
Nécessite d’expliciter le format du fichier
Notes: Pour mieux comprendre les fichiers TXT/CSV, exporter une couche existante
Export TXT : coordonnées Geo, MGRS ou ECEF, génère attributs, style, et fichier de projection
Export CSV : coordonnées en projection courante, génère attributs, symbole
Si les points n’apparaissent pas ou en décalé : vérifier X/Y ou Y/X, la projection
Certains noms de colonnes sont reconnus automatiquement :
Feature name
  NAME, LABEL
Feature description
  DESC, DESCRIPTION, LAYER, TYPE
Classification
  GM_TYPE
Altitude
  ELEVATION, ELEV, Z, HEIGHT, DEPTH

## Slide 9: Import de fichier CSV
Utile pour importer une masse de point.
Chaque colonne est un attribut
Y | X | NAME | NB HABITANT
48.85435 | 7.54964 | Zutzendorf | 5000
48.90986 | 7.07434 | Zollingen | 200

## Slide 10: Import de fichier texte
Plus adapté pour les lignes et surfaces
Avec des attributs et des styles personnalisés.
DESCRIPTION=Unknown Line Type
NAME=D88
LONGUEUR=8.378 km
344453.758;5424804.503;-999999
344772.893;5424548.355;-999999
345856.274;5424279.609;-999999

## Slide 11: Import de fichier texte/CSV

## Slide 12: Import de fichier texte/CSV
MGRS = Geographic / WGS84
D° M’ S’’ = Geographic / WGS84
DD.ddddd° = Geographic / WGS84
Notes: GlobalMapper nous demande d’indiquer la projection
UTM = UTM / Zone / WGS84
Lambert = Lambert-93 / Base Lambert 93 / RGF-93

## Slide 13: Exercices pratiques

## Slide 14: Import / Export

## Slide 15: Import / Export
Importer le fichier trace GPS.csv
  Ouvrir le fichier trace dans Excel ou un éditeur de texte
  Importer la trace dans Global Mapper
Notes: Faire glisser le fichier trace
  Point only
  X / Y, default format
  Column headers
  3eme col = elevation

## Slide 16: Import / Export
Importer le dossier BDORTHO
Importer le dossier DTED
Importer le vecteur villes alsace.kmz
Importer le vecteur relevés gonio.kml
Importer le fichier CSV relais

## Slide 17: Import / Export
Fermer la couche de la trace
Sauvegarder l’espace de travail
Tracer un polygone entre Altwiller, Hinsingen, Keskastel, Harskirchen et Diedendorf
Pour la zone délimitée, exporter :
  Vue satellite
  Relais
Notes: Fermer la couche
  Sur la couche, clic droit > fermer
Sauvegarder l’espace de travail
  CTRL + S
Tracer un polygone avec l’outil de dessin
Export
  Avec le numériseur, sélectionner le polygone
  Sélectionner les couches satellite, clic droit -> exporter
  Dans l’onglet limites d’export, sélectionner « rogner sur la surface sélectionnée » (crop to selected area)

## Slide 18: Import / Export
Exporter les relais au format KMZ
Exporter les villes au format SHP
Exporter la zone tracée au format TXT (coordonnées MGRS)
Notes: Export KML
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format KML/KMZ (vector data only)
  Pour exporter en KML (plutôt que KMZ), décocher la case « create compressed KMZ file »
Export SHP
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Shapefile
Export TXT
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Textfile

## Slide 19: Import / Export
Exporter les couches BDORTHO au format ECW en 3x3 tuiles
Exporter les couches BDORTHO dans un fichier GEOTIFF en qualité dégradée (resampling « average 9x9 »)
Exporter tous les vecteurs dans un GlobalMapper Package (GMP)
Notes: Export en tuiles
  Sélectionner les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet Tiling, indiquer le nombre de lignes/colonnes
Export en qualité dégradée
  Sélectionner les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet GeoTiff options, jouer sur le paramètre « Resampling »
  2x2 = bonne qualité, 9x9 = qualité dégradée
Export GMP
  Sélectionner les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format GMP

## Slide 20: Catalogue de cartes
Un catalogue de cartes est un fichier qui fait référence à des fichiers carto.
Solution efficace pour importer beaucoup de tuiles.
Créer un catalogue de cartes pour les tuiles BDORTHO précédemment exportées
Importer le catalogue
Notes: Créer un catalogue
  Menu File -> Create New Map Catalog
  Sélectionner les fichiers/dossiers de cartes à inclure
  Choisir à quel moment afficher la carte
Importer un catalogue
  Faire glisser le fichier gmc
  Selon le réglage lors de la création, zoomer pour voir la carto s’afficher

## Slide 21: Vecteurs

## Slide 22: Vecteurs
Sur la couche villes alsace, utiliser un point rouge de taille 2
Modifier la couche relais pour affecter le type de point « relais »
Modifier la couche relais pour afficher la localité et Tx
Afficher la table des attributs de relais
Sur la couche relais, ajouter en attributs :
  Les données d’élévation
  Les coordonnées
Notes: Affecter un style sur une couche
  Sur la couche, clic droit -> OPTIONS
  Onglet point styles
  Sélectionner « use same style for all features »
  Sélectionner le point rouge avec une taille 2
Affecter un type sur une couche
  Sur la couche, clic droit -> OPTIONS
  Onglet types d’entités
  Sélectionner le type voulu
Changer le nom des points
  Sur la couche, clic droit -> OPTIONS
  Onglet labels
  « use multiple attributes »
  Pour appliquer la valeur, choisir l’option « lier ». Si ça ne marche pas : remplacer
Ajouter les attributs coordonnées et élévation
  Sur la couche, clic droit -> SELECT
  Sur la carte, clic droit -> Attributes/styles functions -> apply elevations...
  Sur la carte, clic droit -> Attributes/styles functions -> add coordinates attributes
Réafficher la table des attributs de relais après modification
Il faut que le relief soit affiché !

## Slide 23: Vecteurs
Créer une zone de couverture englobant les relais
Créer un cercle de 2km de rayon autour de chaque relais
Fusionner les cercles
Générer un diagramme Voronoi Thiessen sur la couche relais
Notes: Créer une zone de couverture
  Sur la couche des relais, clic droit -> SELECT
  Clic droit -> Create area features -> Create coverage area
OU
Sur la couche des relais, clic droit -> LAYER -> Create coverage area…..
Créer des cercles
  Sur la couche des relais, clic droit -> SELECT
  Clic droit -> Create Area/Polygon -> RANGE RING
  « yes » pour créer les cercles avec les points sélectionnés comme centre
  Déselectionner
Fusionner les cercles
  Sur la couche range rings, clic droit -> SELECT
  Clic droit -> crop/combine/split > combine
Générer un diagramme Voronoi/Thiessen
  Masquer les couches vecteurs non pertinentes
  Menu Analyse -> Crer diagramme Voronio/Thiessen

## Slide 24: Vecteurs
Dans la couche relais, créer un champ NOM_COURT contenant les trois première lettres de la localité
Compter le nombre de villes dans la zone de couverture des relais
Notes: Création de l’attribut NOM_COURT
  Sur la couche, clic droit -> EDIT ATTRIBUTES -> Calculate attributes
  Indiquer le nom du champ : NOM_COURT
  Utiliser une formule, depuis le champ localité
  Utiliser la fonction left()
  Résultat : left(LOCALITE, 3)
  Valider avec calculate
Compter les points dans une surface
  Sélectionner les surfaces
  Clic droit -> Attribute/Style functions -> Add attribute with count of points and lines
  La grille contient un attribut comptant les points contenus.

## Slide 25: Vecteurs
Créer une grille de 10x10 cases de 1500m x 1500m, dont le coin supérieur gauche est situé en 32 U LV 96243 34329
Créer une zone reliant les points :
  32 U MV 07558 12375
  32 U MV 29037 12375
  32 U MU 29037 99521
  32 U MU 07558 99521
Créer une zone tampon de 2000m autour de cette zone
Notes: Créer une grille
  Activer le numériseur
  Sur la carte, clic droit -> create area features ->GRID
  Cliquer sur la carte
  Définir colonnes, lignes
  Définir point d’ancrage aux coordonnées spécifiées
Créer une zone
  Placer les quatre points et les relier
Ou reprendre la zone tracée exportée en TXT
  Faire une copie du fichier
  Modifier le fichier TXT et remplacer les coordonnées par les celles-ci-dessus
  Importer
  Entités de surface seulement
  Projection geographique / WGS84
Créer une zone tampon
  Avec le numériseur, sélectionner la zone
  Clic droit -> create area features -> BUFFER

## Slide 26: Vecteurs
Depuis la couche relevés gonio, créer une nouvelle couche contenant les positions possibles des émetteurs
Créer une carte de chaleur des émetteurs
Depuis la couche relevés gonio, créer une sous couche par fréquence
Notes: Créer couche émetteur
  Sur la couche relevés gonio, clic droit -> EDIT ATTRIBUTES
  Sélectionner les lignes ayant « Plot arrivée » en KML_FOLDER
  Copier coller dans une nouvelle couche
Créer une carte de chaleur
  Sur la couche des émetteurs, clic droit -> Analyse -> Densité
  Vérifier le nuanceur (atlas)
Créer des sous couches
  Sur la couche relevés gonio, clic droit -> LAYERS -> SPLIT
  Choisir l’attribut FRQ

## Slide 27: Vecteurs
Relier par une ligne Le Roitelet, Champenay et le Col du Hantz.
Transformer cette ligne en surface
Déplacer le point Zollingen de 60m vers le nord et de 165m vers l’ouest
Notes: Relier des points par une ligne
  Sélectionner les points avec le numériseur
  Clic droit -> Create Line Feature -> Create new line from selected points
Transformer la ligne en surface
  Sélectionner la ligne avec le numériseur
  Clic droit -> Create Area/Polygon Feature -> Create new area from selected lines
Déplacer un point
  Sélectionner les points avec le numériseur
  Clic droit -> Move/reshape features -> move feature (offset)

## Slide 28: Vecteurs
Trouver le relais de Altwiller.
Depuis ce relais, utiliser l’outil COGO pour trouver les coordonnées du point à 1.911km / 324°
Créer un point sur la coordonnée d’arrivée et lui ajouter lauterbourg.png en pièce jointe
Notes: Trouver le relais
  Outil recherche, chercher Altwiller
Outil COGO
  Avec le numériseur, clic droit -> Create Line Features -> Create new line with Dist/Bearing/COGO Input
  Cliquer sur le point de départ
  Spécifier distance et angle
  Cliquer sur add point, et done pour fermer
Attacher une pièce jointe sur un point
  Sélectionner le relais ajouté précédemment avec le numériseur
  Clic droit -> Edit feature
  Bouton « add file link »
  Le lien vers le fichier est ajouté dans les attributs. Si le fichier est déplacé il ne sera pas trouvé

## Slide 29: Recherche
Chercher les villes Zollingen et Osthoffen
Créer une vue nommée pour chaque ville
Rechercher les localités de plus de 800 habitants.
Ajouter un filtre gardant les localités situées à plus de 300m d’altitude.
Copier les villes obtenues dans une nouvelle couche
Notes: Outil de recherche par nom
Créer une vue : Menu affichage -> Sauvegarder et nommer la vue courante
Restaurer une vue : Menu affichage -> Restaure vue nommée
Recherche données vecteurs :
  %POPULATION% >= 800
  %POPULATION% >= 800 and %ELEVATION% >= 300
Copier les villes
  Dans le tableau de résultat, sélectionner toutes les lignes (ctrl + A)
  Ctrl + C, Clic droit -> copy the selected features to the clipboard
  Sur la carte, Ctrl + V
  Copier vers une nouvelle couche

## Slide 30: Relief

## Slide 31: Relief
Générer les talweg (watershed)
Générer les lignes de crêtes (ridge lines)
Générer les courbes de niveaux (contours)
Notes: Importer l’itinéraire GPX
  Avec l’outil Digitizer, sélectionner l’itinéraire
  Clic droit -> Analysis/Measurement -> PATH PROFILE
  2eme option
  Menu Tools -> Path profile
  Dessiner à la main le tracé voulu.
Générer les talweg
  Menu Analyse -> Generate watershed…
  Stream cell count : 50 pour des talweg simple, 500 pour plus de détail
  Décocher « create watershed areas »
Générer les lignes de crête
  Menu Analyse -> Find ridge lines
  Ridge Cell à 50 (default 500)
  N’afficher les lignes de crêtes qu’à partir de X mètres
Générer les courbes de niveaux
  Menu Analyse -> Generate Contours
  Intervalle entre 25 et 50m (intervalle plus petit = plus précis, moins lisible).
  On peut n’afficher que les contours au dessus de X mètres.

## Slide 32: Relief
Utiliser l’outil intervisibilité depuis les deux points
  32 U KV 88535 06070
  32 U KV 90667 05805
Faire apparaître la zone commune aux champs de vision des deux points
Trouver le point le plus haut dans la zone de couverture des relais
Notes: Intervisibilité sur deux points
  Placer deux points grâce à l’outil POINT AT POS
Fusionner les deux surfaces
  Sélectionner les deux surfaces (seulement DEUX !)
  Clic droit -> Crop/combine/split functions -> find intersection of selected areas
  Sélectionner « non »
  Nommer la nouvelle surface « intervisible » et définir un style
Trouver le point le plus haut
  Sélectionner la surface précédemment crée
  Clic droit -> Analysis/Measurement ->Calculate Elevation/Slope
  Créer les points haut et bas de la surface

## Slide 33: Relief
Créer une carte de pentes
Notes: Créer une carte des pentes
Configurer la carto altitude
  Menu Outils -> Configurer
  Onglet « Options d’alitude »
  Remplacer le shader « Atlas » par « pente » ou « slope »
  Onglet « Options de shader »
  Définir les valeurs de pente :
    Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
    Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
    Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
Afficher la carte des pentes
  Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
  Sélectionner la couche relief
  Clic droit -> Options
  Onglet Affichage
  Régler l’opacité à 80%
  Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc

## Slide 34: Géo-référencement
Import le scan alsace2.tif
Exporter une coupe de la ville de Lauterbourg
Importer et géo-référencer l’image lauterbourg.png
Notes: Exporter une coupe de la ville
  Sur la couche, clic droit -> Layer -> Export
  Dans l’onglet « Export bounds », choisir « draw a box »
  2e option :
  Tracer une surface couvrant la ville
  Avec le numériseur, sélectionner la surface
  Sélectionner la/les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet « Export bound », choisir de rogner selon la surface sélectionnée
Importer l’image
  Rectifier manuellement l’image
  Placer une dizaine de points et valider

## Slide 35: Graphiques
Créer un graphique mettant en valeur la répartition des fréquences
Trouver les villes en doublons
Notes: Réimporter les relevés gonio
Créer un graphique
  Menu Analyse -> Gestionnaire de graphique et diagramme
Trouver les doublons
  Menu analysis -> find duplicates…
  Supprimer les doublons : sur la couche, clic droit -> EDIT ATTRIBUTES , trier par nom

## Slide 36: Impression de cartes

## Slide 37: Impression de cartes
GlobalMapper intègre un éditeur de template pour imprimer des cartes
Cet outil permet de définir une mise en forme normée et réutilisable pour imprimer des coupes de cartes.
Menu Tools > Map Layout Editor

## Slide 38: Impression de cartes

## Slide 39: Impression de cartes
Notes: Aperçu avant impression
Affiche la grille (mais pas les échelles distance / altitude)

## Slide 40: Automatisation

## Slide 41: Automatisation
Script d’automatisation de tâches
La majorité des fonctionnalités de GlobalMapper
Se libérer du travail long et/ou répétitif

## Slide 42: Automatisation

## Slide 43: Raccourcis
Shift + S : Affiche/masque l’échelle de distance
Shift + L : Affiche/masque l’échelle d’altitude
Maintenir ALT en dessin : désactive le « snap »
Ctrl + Shift + D : Affiche/masque les éléments supprimés
Ctrl + Origin/Début : Centre la vue sur un point
Ctrl + L : copier les coordonnées du curseur

## Slide 44: Convertisseur
OutilsGeo/ConvCoord.xlsm
DMS
DD.ddddd
UTM
MGRS

## Slide 45: BDD GONIO
OutilsGeo/BDD_GONIO_V9.xlsm
Enregistre les relevés
Génère un fichier KML
Importable dans Globalmapper

## Slide 46: Ressources
Guide obtenir des cartes
Travaux pratiques