## Slide 1: Guide : obtenir de la carto

## Slide 2: Guide : obtenir de la carto
Internet
  Données France, Monde
  SAT, SCAN, Vecteurs, Relief
  SAS Planet et Maperitive
Commande auprès de l’EGI
  Papier ou numérique
28GG
  Site intradef
  CGAO : demande de production

## Slide 3: Carto France
SAT, SCAN, Vecteurs, Relief

## Slide 4: Carto France (IGN)
Images SAT
  Précision 0m20
Cartes scannées
  25K, 50K, 100K, 500K, 1M
Plan IGN
  Zoom 8 à 19
Relief
  Précision 1m et 5m
Vecteurs
  Localités, routes, cadastre, forêts
Catalogue IGN : https://geoservices.ign.fr/catalogue
Miroir : http://files.opendatarchives.fr/professionnels.ign.fr/

## Slide 5: Carto France
Autres sources
https://geo.data.gouv.fr
Moteur de recherche qui recense la carto « open data » des départements/régions
L’accessibilité des données dépend de chaque région
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-sur-les-installations-radioelectriques-de-plus-de-5-watts-1/
Emetteurs (tous types) de plus de 5W

## Slide 6: Carto Monde
SAS Planet (SAT et SCAN multi sources)

## Slide 7: SAS Planet
SAS Planet affiche et exporte la carto provenant de plusieurs sources
  Images satellites
  Cartes scannées
  Fonds Google maps, OpenStreetMap
Très pratique, le logiciel nécessite cependant une phase d’installation
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 8: Installation SAS Planet
Télécharger la dernière version de SAS Planet
  http://www.sasgis.org/programs/sasplanet/nightly.php
Télécharger les cartes
  http://parasite.kicks-ass.org:3000/sasgis/maps/archive/master.zip
Dézipper les cartes (master.zip) dans le dossier de SASplanet
Résultat obtenu :

## Slide 9: Installation SAS Planet
Passer SAS Planet en français :
La plupart des cartes afficheront les villes en cyrilliques, pour le corriger :
  Aller dans Settings -> Maps Settings
  Dans le menu "Internet", modifier l'adresse en remplaçant hl=ru par hl=fr et valider
  Il faudra refaire cette manip pour chaque fond de carte concerné
Il faudra peut être vider le cache pour que la modification fasse effet :
  Fermer SAS Planet
  Dans le dossier de SAS Planet, supprimer le dossier cache_sqlite
Notes: A vérifier : sas planet pourrait charger automatiquement la carto dans la langue réglée pour l’interface. Possible que cela fonctionne mieux avec l’anglais que le français

## Slide 10: Exporter depuis SAS Planet
Sélection de la zone à exporter
Choix de la/des couches à afficher/exporter

## Slide 11: Exporter depuis SAS Planet
Après sélection de la zone, la fenêtre « Gestionnaire de sélection » s’ouvre
Onglet Télécharger
  Enregistre en cache les dalles sur la couche et au niveau de zoom voulus
Onglet Assembler
  Exporte la couche au zoom sélectionné vers le format choisi

## Slide 12: Carto Monde
Maperitive (SCAN OSM)

## Slide 13: Maperitive
Maperitive : http://maperitive.net/
  Carto OpenStreetMap
  Logiciel de visualisation
  Export en MBTiles
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 14: Exporter depuis Maperitive
Se déplacer/zoomer sur la zone à exporter
Dans la fenêtre de commande saisir les deux lignes :
  set-geo-bounds
  generate-mbtiles minzoom=14 maxzoom=17
Le zoom varie entre 0 (vue globale) et 23 (très détaillé)
  Zoom 12 – 1:144000
  Zoom 15 – 1:18000
  Zoom 17 – 1:4500

## Slide 15: Carto Monde
Vecteurs (Geonames, OSM)

## Slide 16: Geonames
Vecteurs – Geonames / GAZETTEER
Par pays / catégories sur https://geonames.nga.mil/geonames/GNSData/
Détail des champs et fichiers : https://geonames.nga.mil/geonames/GNSHome/reference.html
Autre source : https://geonames.org
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 17: Autres vecteurs
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/world-administrative-boundaries/export/?flg=fr-fr
https://www.diva-gis.org/gdata

## Slide 18: Vecteurs OSM
OpenStreetMap (OSM) met aussi à disposition des fichiers OSM
Il s’agit de vecteurs très complets (et volumineux)
  Routes, chemins
  Points d’eau
  Rues, numéros de maisons
  Voies ferrés
  Zones ; boisées, militaires, paroissiales
  Points particuliers
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 19: Vecteurs OSM
Données OSM (sélection de zone) : https://www.openstreetmap.org/export

## Slide 20: Vecteurs OSM
Donées OSM (par pays/région/département) : http://download.geofabrik.de/
Télécharger en .osm.bz2
Dézipper pour obtenir le fichier .osm importable

## Slide 21: Vecteurs OSM
Outils de traitement des fichiers OSM (avancé)
  Osmosis : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis
  OSMembrane (interface graphique de Osmosis) : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMembrane

## Slide 22: Carto Monde
Relief

## Slide 23: Sur internet – carto Monde
Imagico
  https://www.imagico.de/map/demsearch.php
  Couverture complète, précision variable
OpenDEM
  https://www.opendem.info/link_dem.html
  Tuiles pré-fabriquées
  Couvre des zones étendues (Europe, etc)

## Slide 24: Sur internet – carto Monde
Application APPEARS
  https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/
  Couverture complète, sélection de zone à exporter
  Nécessite un compte
Couverture Europe
  https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=download
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 25: Export depuis GlobalMapper

## Slide 26: Exporter depuis GlobalMapper
Connexion à un serveur de carte et export des données affichées
Processus très long avec GlobalMapper
Serveurs de cartes :
  IGN CARTO (WMTS) : https://wxs.ign.fr/essentiels/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities
  IGN SAT (WMS) : https://wxs.ign.fr/essentiels/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
  Stamen (basé sur OSM) : http://maps.stamen.com/terrain/#14/48.8057/7.8598
  OSM : https://wms.openstreetmap.fr/wms
Tous les services IGN : https://geoservices.ign.fr/services-web-essentiels

## Slide 27: Autres sources

## Slide 28: Commande auprès de l’EGI
Sélection des produits voulus, avec les références,
Commande de produits en papier, sur CD/DVD, ou sur FTP
Envoi de la commande à l’EGI
Catalogue en ligne simple à utiliser https://portail-egi.intradef.gouv.fr/GeoCat/
Notes: Pour accéder au site de l’EGI

## Slide 29: Site du 28GG
http://portail-gg28.intradef.gouv.fr/
Dossiers théâtres
Contact CGAO
Notes: Vous pouvez télécharger ce type de produits sur le site Intradef du 28GG pour les plus récents, les autres sur le catalogue de l’EGI.

## Slide 30: Contact CGAO - 28 GG
Commandement CGAO / Demande de production GEO :
28gg.stg-chef.fct@intradef.gouv.fr
821 673 87 23 / 03 88 06 87 23
Expertise / Appui technique GEO :
28gg-stg.trait.fct@intradef.gouv.fr
821 673 87 94 / 03 88 06 87 94