## Slide 1: Global Mapper
Perfectionnement

## Slide 2: Ajouter
Présentation SAS Planet
Présentation osmosis
Ouvrir OSM, VMAP, PDF
Serveur de carte + export
Recherche vecteur -> sélection -> copie vers une autre couche
Changer le style de tous les points de la couches

## Slide 3: Plan
Rappels théoriques
Import / Export
Vecteurs
Relief
Recherche
Notes: But du cours :
Faire un rappel des bases du logiciel
Explorer des fonctions plus avancés
Manipuler plusieurs formats de données

## Slide 4: Rappels
GlobalMapper = logiciel carto très complet
Interopérable : il importe et exporte dans de nombreux formats

## Slide 5: Rappels
3 types de données
  Raster
  Vecteurs
  Relief
Un fichier importé = une couche
Une couche peut contenir plusieurs éléments
  Vecteurs
  Catalogue de cartes

## Slide 6: Couches

## Slide 7: La projection
Une projection est une manière de représenter le globe terrestre sur un plan 2D.
GlobalMapper gère les différentes projections de façon transparente.
Si une mauvaise projection est choisie lors de l’import, la carte apparaîtra déformée, et les points seront décalés ou non affichés.

## Slide 8: Carto en ligne
GlobalMapper est capable de se connecter à un serveur fournissant des tuiles de carto
Cela permet d’accéder facilement à des données de qualité (scan, ortho, vecteurs)
GlobalMapper peut exporter les données affichées (l’opération peut être longue et la qualité dégradée)

## Slide 9: Tuilage

## Slide 10: Raccourcis
Shift + S : Affiche/masque l’échelle de distance
Shift + L : Affiche/masque l’échelle d’altitude
Shift + G : Affiche/masque le quadrillage
Maintenir ALT en dessin : désactive le « snap »

## Slide 11: Raccourcis
Ctrl + Shift + D : Affiche/masque les éléments supprimés
Ctrl + Origin : Centre la vue sur un point
Ctrl + L : copier les coordonnées

## Slide 12: Exercices
Configuration
Importation
Vecteurs
Relief

## Slide 13: Import de fichier texte/CSV
Facile à générer automatiquement et à modifier
Création de points, lignes, surfaces
Prise en charge des métadonnées et des styles
Coordonnées principalement en MGRS ou D°M’S"
Nécessite d’expliciter la construction du fichier
Notes: CSV : particulièrement utile pour l’import massif, pour les points avec métadonnées
TXT : pratique pour point/ligne/surface, avec du style
Pour mieux comprendre les fichiers TXT/CSV, exporter une couche existante
Export TXT : coordonnées Geo, MGRS ou ECEF, génère attributs, style, et fichier de projection
Export CSV : coordonnées en projection courante, génère attributs, symbole
Si les points n’apparaissent pas ou en décalé : vérifier X/Y ou Y/X, la projection

## Slide 14: Import CSV
Utile pour importer une masse de point.
Chaque colonne est un attribut
Exemple de fichier :
Y | X | NAME | NB HABITANT
48.85435 | 7.54964 | Zutzendorf | 5000
48.90986 | 7.07434 | Zollingen | 200

## Slide 15: Import texte
Plus adapté pour les lignes et surfaces
Avec des attributs et des styles personnalisés.
DESCRIPTION=Unknown Line Type
NAME=D88
LONGUEUR=8.378 km
344453.758;5424804.503;-999999
344772.893;5424548.355;-999999
345856.274;5424279.609;-999999

## Slide 16: Import
Certains noms de colonnes sont reconnus automatiquement :
  NAME, LABEL –feature name
  DESC, DESCRIPTION, LAYER, TYPE –feature description
  GM_TYPE classification
  ELEVATION, ELEV, Z, HEIGHT, DEPTH, Altitude

## Slide 17: Import texte/CSV
Importer relais.csv

## Slide 18: Import texte/CSV
MGRS = Geographic / WGS84
D° M’ S’’ = Geographic / WGS84
DD.ddddd° = Geographic / WGS84
UTM = UTM / Zone / WGS84
Lambert = Lambert-93 / Base Lambert 93 / RGF-93

## Slide 19: Configuration
Afficher un carroyage
Définir l’affichage des coordonnées en D°M’S ’’
Afficher la carte à l’échelle 1:25000
Régler le « snap-to-feature »
Notes: Afficher un carroyage
  Configuration -> Display options
  Dans Grid display, choisir la projection
  Choix de la taille des carreaux
Définir l’affichage des coordonnées
  Configuration -> General -> Measure/units
  Choisir dans Position Display format
Afficher la carte à l’échelle 1:25000
  Menu View -> Zoom View -> Zoom to scale
Régler le « snap-to-feature »
  Configuration -> Vector Display -> Advanced
  Choix du type de features à accrocher, Snap Tolerance

## Slide 20: Import / Export
Ouvrir la carte alsace2.tif
Importer le dossier ORTHO
Importer le SHP villes_alsace
Importer le relais.csv
Notes: Ouvrir alsace2.tif
  Faire glisser le fichier cartes/alsace2.tif
Importer ORTHO
  fichier -> ouvrir tous les fichiers dans une arborescence
  définir l’extension sur *.ecw
Importer villes_alsace
  Faire glisser le fichier vecteurs/villes_alsace/villes_alsace.shp
Importer relais.csv
  Point only
  Coordonnées MGRS
  Delimiter : auto-detect
  Cocher « Include attributes from lines »
  Cocher « Column headers in first row »
  Décocher « Treat 3rd coordinate value as elevation »
  Attribuer le style de point « relais »
  Projection = Geographic/WGS84

## Slide 21: Import / Export
Exporter les relais au format KML
Exporter les relais au format SHP
Exporter les DTED au format GEOTIFF
Exporter les couches ortho en tuilage
Notes: Export KMZ
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format KML/KMZ (vector data only)
Export SHP
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Shapefile
Export DTED
  Sélectionner la/les couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff

## Slide 22: Cartographie
Import de nombreuses tuiles ou de la carto lourde : créer un catalogue qui ne chargera que les fichiers nécessaires
Créer un catalogue de cartes pour le dossier BDORTHO
Importer le catalogue créé
Notes: Créer un catalogue
  Menu File -> Create New Map Catalog
  Sélectionner les fichiers/dossiers de cartes à inclure
  Choisir à quel moment afficher la carte
Importer un catalogue
  Faire glisser le fichier gmc
  Selon le réglage lors de la création, zoomer pour voir la carto s’afficher

## Slide 23: Cartographie
Retirer la couleur de fond de la couche coupeJP2
Exporter une coupe de la ville de Lauterbourg
Importer et géoréférencer l’image lauterbourg.png
Notes: Retirer la couleur de fond
  Sur la couche, clic droit -> Options
  Dans l’onglet « display », cocher « transparent » et sélectionner la couleur
  Si nécessaire, augmenter la tolérance de couleur de transparence
Exporter une coupe de la ville
  Sur la couche, clic droit -> Layer -> Export
  Dans l’onglet « Export bounds », choisir « draw a box »
  2e option :
  Tracer une surface couvrant la ville
  Avec le numériseur, sélectionner la surface
  Sélectionner la/les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet « Export bound », choisir de rogner selon la surface sélectionnée
Importer l’image
  Rectifier manuellement l’image
  Placer une dizaine de points et valider

## Slide 24: Vecteurs
Dessiner deux surfaces qui se chevauchent
Dessiner un itinéraire
Dessiner 4 points proches
Placer un point de type « relais »

## Slide 25: Vecteurs
Déplacer le point Albestroff de 60m vers le nord et de 165m vers l’ouest
Tracer une surface recouvrant le bois au nord de Givrycourt, appliquer une zone tampon de 300m
Dans la zone tampon, découper la forme du bois précédemment tracée
Notes: Sélectionner le point, clic droit -> Move/Reshape features -> Shift (offset) point features
  Décaler de +60m en latitude et -165m en longitude
2) Pour appliquer la zone tampon
  Sélectionner la surface
  Clic droit -> create area features -> Buffer
  Définir sur 300m
3) Découper une zone dans une autre (création d’île)
  Sélectionner la petite zone/future île
  Clic droit -> Crop/combine/split functions
  Cut selected areas from another area
  Sélectionner la grande zone (zone parent)

## Slide 26: Vecteurs
Créer une zone de couverture sur les points de la couche relais
Créer une grille de 10x10 cases de 1500m x 1500m, dont le coin supérieur gauche est situé en 32 U LV 96243 34329
Notes: Créer une zone de couverture
  Sélectionner les points de la couche villes_ouest
  clic droit -> Create Area features
  Create coverage area
Créer une grille
  Utiliser l’outil grille
  Définir 10x10 cases, 1500mx1500m
  Définir la localisation du coin supérieur gauche (bouton Anchor point)

## Slide 27: Vecteurs
Fusionner les deux surfaces
Relier les 4 points par des lignes
Transformer les lignes en surface

## Slide 28: Vecteurs
Ajouter le point relais X dans une couche existante
En partant d’un point. Utiliser cogo pour trouver les coordonnées du point à 50km / 85°
Attacher un fichier sur un point

## Slide 29: Enrichissement des vecteurs
Attribuer le style « relais » à la couche relais
Afficher la zone de couverture des relais en se basant sur l’attribut RAYON
Chercher les relais dont la localité commence par PC
Notes: 2) Créer une zone de couverture
Sélectionner les relais, puis clic droit -> Create Area/Polygon -> RANGE RING
Créer les cercles avec les points comme centre
Sélectionner « Get radius from attribute » et choisir l’attribut RAYON, unité en mètres
3) Outil recherche de données vecteurs
Entrer la requête LOCALITE like ‘PC*’

## Slide 30: Enrichissement des vecteurs

## Slide 31: Recherche
Chercher les villes Zollingen et Osthoffen
Créer une vue nommée pour chaque ville
Rechercher les localités de plus de 800 habitants.
Ajouter un filtre gardant les localités situées à plus de 300m d’altitude.
Notes: Outil de recherche par nom
Créer une vue : Menu affichage -> Sauvegarder et nommer la vue courante
Restaurer une vue : Menu affichage -> Restaure vue nommée
Recherche données vecteurs :
  %POPULATION% >= 800
  %POPULATION% >= 800 and %ELEVATION% >= 300

## Slide 32: Recherche
Copier les villes obtenues dans une nouvelle couche
Rechercher les relais de norme XXX et un rayon supérieur à YYY

## Slide 33: Fonctions Style / Attributs
Sur la couche relais.csv, ajouter en attributs :
  Les données d’élévation
  Les coordonnées
Notes: Ajouter les données de relief
  Sélectionner les points de la couche
  Clic droit -> Attribute/Style functions
  Apply elevations to selected features
Ajouter les données de coordonnées
  Sélectionner les points de la couche
  Clic droit -> Attribute/Style functions
  Add coordinates/bounds atributes to selected features

## Slide 34: Fonctions Style / Attributs
Compter les points contenus dans chaque carré de la grille
  Sauvegarder le nom des carrés dans un attribut
  Afficher le nombre de point comme nom
Notes: Création de grille
  Sélectionner les surfaces
  Clic droit -> Attribute/Style functions -> Add attribute with count of points and lines
  La grille contient un attribut comptant les points contenus.
Sauvegarde des étiquettes dans un attribut « OLD_NAME »
  Clic droit -> Attribute/Style functions -> Calculate/Copy attributes for feature selection
  Entrer le nom du nouvel attribut : « OLD_NAME »
  Attribut source : « Feature Name »
  Operation : « copy source attribute to new attribute »
Changer les étiquettes pour afficher le nombre de points
  Sur la couche de la grille, clic droit -> options
  Onglet « labels », utiliser l’attribut POINT_COUNT
  « Oui » pour remplacer le nom existant

## Slide 35: Fonctions Style / Attributs
Depuis la couche relais, effectuer une jointure de table avec le fichier relais_data.csv
Dans la couche relais, créer un champ NOM_COURT contenant les trois première lettres de la localité
Diviser la couche relais selon le champ NORME
Notes: Jointure de table attributaire
  Sur la couche, clic droit
  Layer -> JOIN – join attribute table
  Sélectionner le fichier relais_data.csv
  Délimiteur : point virgule
  Attribut du fichier : OBJECTID, attribut de la couche : OBJECTID
Création de l’attribut NOM_COURT
  Sur la couche, clic droit
  Layer -> Calculate/copy attribute values
  Indiquer le nom du champ : NOM_COURT
  Utiliser une formule, depuis le champ localité
  Utiliser la fonction left()
  Résultat : left(LOCALITE, 3)
  Valider avec calculate
Diviser la couche
  Sur la couche, clic droit
  Layer -> SPLIT – Split into separate layers based on attribute value
  Sélectionner le champ NORME

## Slide 36: Analyse
Générer un diagramme Voronoi Thiessen autour des relais
Générer une carte de chaleur avec la couche trajet
Compter les points dans une grille
Notes: Générer le diagramme
  Sélectionner les points de la couche relais
  Menu Analysis -> Create Voronoi/Thiessen Diagram
Carte de chaleur
  Importer le vecteur trajets
  Sélectionner les lignes
  Clic droit -> Advanced feature creation options -> create point features spaced along
  Définir un espacement de 150m
  Clic droit sur la couche des points créés, Analysis -> DENSITY
Compter les points dans une surface
  Sélectionner la/les surfaces
  Clic droit -> Attribute/Style functions
  Add attributes with count of point and lines in selected areas
  Afficher le nombre de points en étiquette
  Sur la couche de la grille
  Clic droit -> Options
  Onglet « label », utiliser l’attribut POINT_COUNT

## Slide 37: Relief

## Slide 38: Relief
Reprendre l’itinéraire précédent et en faire le profil du tracé.
  afficher les points les plus hauts et bas
Générer les talweg (watershed)
Générer les lignes de crêtes (ridge lines)
Générer les courbes de niveaux
Notes: Importer l’itinéraire GPX
  Avec l’outil Digitizer, sélectionner l’itinéraire
  Clic droit -> Analysis/Measurement -> PATH PROFILE
  2eme option
  Menu Tools -> Path profile
  Dessiner à la main le tracé voulu.
Générer les talweg
  Menu Analyse -> Generate watershed…
  Stream cell count : 50 pour des talweg simple, 500 pour plus de détail
  Décocher « create watershed areas »
Générer les lignes de crête
  Menu Analyse -> Find ridge lines
  Ridge Cell à 50 (default 500)
  N’afficher les lignes de crêtes qu’à partir de X mètres
Générer les courbes de niveaux
  Menu Analyse -> Generate Contours
  Intervalle entre 25 et 50m (intervalle plus petit = plus précis, moins lisible).
  On peut n’afficher que les contours au dessus de X mètres.

## Slide 39: Relief
Faire apparaître la zone commune aux champs de vision des deux points
Créer un bâtiment de 30m de haut
Créer une carte des pentes
Notes: Outil intervisibilité
Zone commune

## Slide 40: Relief
Créer des objets 3D
Notes: Créer un bâtiment 3D
  Créer une surface
  Ajouter un attribut « HAUTEUR » avec valeur « 30 »
  Sur la couche du bâtiment clic droit -> Options
  Onglet « Elevations », utiliser l’attribut « HAUTEUR » pour définir la taille
  Choisir le mode d’altitude « Relatif au sol »

## Slide 41: Relief
Intervisibilité
Utiliser l’outil intervisibilité depuis les deux points
  32 U KV 88535 06070
  32 U KV 90667 05805
Notes: Fusionner les deux surfaces
  Sélectionner les deux surfaces
  Clic droit -> Crop/combine/split functions -> find intersection of selected areas
  Sélectionner « non »
  Nommer la nouvelle surface « intervisible » et définir un style

## Slide 42: Relief
Carte des pentes
Notes: Créer une carte des pentes
Configurer la carto altitude
  Menu Outils -> Configurer
  Onglet « Options d’alitude »
  Remplacer le shader « Atlas » par « pente » ou « slope »
  Onglet « Options de shader »
  Définir les valeurs de pente :
    Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
    Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
    Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
Afficher la carte des pentes
  Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
  Sélectionner la couche relief
  Clic droit -> Options
  Onglet Affichage
  Régler l’opacité à 80%
  Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc

## Slide 43: Automatisation
Script d’automatisation de tâches
Toutes les fonctionnalités de GlobalMapper
Se libérer du travail long et/ou répétitif

## Slide 44: Automatisation
Import
  Carto
  Relais
Jointure table attributs
Création des cercles
Sauvegarde dans un workspace

## Slide 45: Ressources
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-sur-les-installations-radioelectriques-de-plus-de-5-watts-1/
Alternatives : https://www.geonames.org/ ou http://data.opengeoportal.io/