## Slide 1: Global Mapper
Exercices pratiques

## Slide 2: Exercice 1
Importer la vue SAT
  Importer les fichiers CARTO/BDORTHO/*.ECW
Importer les données relief
  Importer tout le dossier CARTO/dted
Centrer la vue sur 32 U LV 54890 21021
Enregistrer l’espace de travail « exo1_base.gmw »
Notes: 1) Importer la vue SAT
Faire glisser les fichiers CARTO/BDORTHO/*.ECW dans Global Mapper
2) Importer le relief
Aller dans Fichier -> Ouvrir une arborescence de fichiers
Sélectionner le dossier CARTO/dted
Mettre l’extension *.*
3) Centrer la vue sur un point
Raccourci clavier : Ctrl + Début
Ou menu Vue -> Centrer sur un point
4) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou menu Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 3: Exercice 1
Tracer un itinéraire
  Départ : 32ULV 54890 21021
  Arrivée : 32ULV 53274 19025
  Style : ligne en pointillé, rouge, épaisseur de 3
  Enregistrer dans une couche « itinéraire »
Ajouter un PPO sur chaque croisement rencontré
Effectuer le profil du tracé sur cet itinéraire
Notes: Tracer un itinéraire
Placer un point sur le départ et l’arrivée :
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Pour tracer l’itinéraire :
Utiliser l’outil de création de ligne (traits droits ou main levée)
En passant par l’outil numériseur :
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Lignes -> Créer ligne ou Créer trace
Enregistrer l’itinéraire dans une couche « itinéraire »
2) Ajouter des PPO
Utiliser l’outil création de point pour placer les points voulus
Enregistrer les points dans la couche itinéraire
3) Effectuer le profil du tracé
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner l’itinéraire
Clic droit -> Analyses et mesures -> Profil de tracé

## Slide 4: Exercice 1
Exporter l’itinéraire
  Au format KMZ
  Au format GPX
Importer le vecteur villes_alsace.shp
Importer le vecteur villes_ouest.kmz
Enregistrer l’espace de travail « exo1_itineraire.gmw »
Notes: 1) Exporter l’itinéraire
Sélectionner la couche itinéraire
Clic droit -> Couche -> Exporter
KMZ : choisir le format KML/KMZ (Vector data only)
  Laisser les options par défaut, valider
GPX : choisir le format GPX (GPS eXchange Format)
  Laisser les options par défaut, valider
2) Importer villes_alsace
- Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\villes alsace\villes alsace.shp dans Global Mapper
3) Importer villes_ouest
- Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\villes_ouest.kmz dans Global Mapper
4) Enregistrer l’espace de travail
- Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous…

## Slide 5: Exercice 2
Ouvrir exo1_itineraire.gmw
Placer la PLAE 81 en 48° 54' 29.5456" N 7° 00' 18.9347" E
Placer la PLAE 82 en 48,905329 7,000223
Ouvrir l’outil BDD_GONIO_V8 et enregistrer les relevés gonio suivants :
Générer le fichier KML et l’importer dans GlobalMapper
PLAE 81 | PLAE 82
172° | 123°
177° | 133°
182° | 128°
Notes: Ouvrir exo1_itineraire.gmw
- Faire glisser le fichier dans Global Mapper
2) Placer la PLAE
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Si besoin, utiliser l’outil bonus/convertisseur.xlsm pour convertir les coordonnées degrés/min/sec en décimales ou inversement
3) Outil BDD_GONIO
Ouvrir le fichier bonus/BDD_GONIO_V8.xlsm
Remplir le fichier en indiquant le capteur, la position capteur (DMS ou décimales) et l’azimut
4) Cliquer sur « Générer le fichier KML »
Glisser le fichier KML dans GlobalMapper

## Slide 6: Exercice 2
Dessiner une box autour de la zone mise en évidence
  Définir le style intérieur en hachure rouge
Aller en 32 U LV 54828 19723
Dessiner un polygone autour du bassin
Modifier le polygone pour inclure le carré boisé à l’est
Enregistrer et fermer
Notes: Dessiner une box
Utiliser l’outil de création de rectangle
Ou Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface rectangulaire
Définir le style hachure rouge
2) Centrer la vue sur un point
Raccourci clavier : Ctrl + Début
Ou menu Vue -> Centrer sur un point
3) Dessiner un polygone
Utiliser l’outil de création de surface
Ou activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une entité de surface
4) Modifier le polygone
Sélectionner le polygone
Selon les cas, option 1 : insérer un point :
  Utiliser l’outil « insérer vertice »
  Cliquer à l’endroit voulu
  Le point est inséré entrer les deux vertices du polygone les plus proches
Option 2 : déplacer les vertices du polygones
  Sélectionner un ou plusieurs points composants le poylgone
  Utiliser l’outil « dépacer les vertices » (attention à ne pas sélectionner « déplacer l’entité »)
  Déplacer le/les vertices pour agrandir le polygone

## Slide 7: Exercice 3
Importer la carte Alsace
  Fichier CARTO/cartes/alsace2.tif
Importer les données relief
  Ouvrir l’arborescence CARTO/dted/*.*
Importer le vecteur villes alsace
Utiliser l’outil recherche pour localiser Printzheim
Enregistrer l’espace de travail « exo3_base.gmw »
Notes: 1) Importer la carto
Faire glisser le fichier CARTO/cartes/alsace2.tif dans Global Mapper
2) Importer le relief
Aller dans Fichier -> Ouvrir une arborescence de fichiers
Sélectionner le dossier CARTO/dted
Mettre l’extension *.*
3) Importer le vecteur
Faire glisser le fichier CARTO/vecteurs/villes alsace/villes alsace.shp dans Global Mapper
4) Outil de recherche
Menu Recherche -> Recherche par nom
Chercher Printzheim et double cliquer sur le résultat pour centrer la vue
5) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 8: Exercice 3
Zoomer à l’échelle 1:50000
Exporter la couche alsace2.tif
  Format GEOTIFF
  Exporter les données visibles à l’écran
  Sous le nom « Printzheim.tif »
Répéter la procédure pour les données relief
  Exporter vers Printzheim_relief.tif
Tout fermer
Notes: Zoomer à l’échelle
Menu Vue -> Zoom -> Zoomer à l’échelle
Indiquer 50000
2) Exporter la couche alsace2.tif
Sélectionner la couche
Clic droit -> Couche -> Exporter
Sélectionner le format GEOTIFF
Onglet « Limites d’export »
Cocher « Données visibles à l’écran »
Valider
3) Exporter les données relief
Idem que précédent
Sélectionner toutes les couches relief pour l’export

## Slide 9: Exercice 4
Importer les fichier
  Carte : Printzheim.tif
  Relief : Printzheim_relief.tif
Enregistrer l’espace de travail « exo4_Printzheim.gmw »
Notes: 1) Importer la carto
Faire glisser le fichier Printzheim.tif dans Global Mapper
Faire glisser le fichier Printzheim_relief.tif dans Global Mapper
2) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 10: Exercice 4
Trouver le point côté 228 à l’ouest de Printzheim
Placer ici un point « SAEB 1 » dans une couche dédiée
En partant de ce point, mesurer une distance de 2,3km, azimut 244° pour localiser un croisement en T
Dessiner une ellipse sur ce croisement
Notes: Trouver le point côté 228
A environ 980m, 274° du centre de Printzheim
2) Créer un point
Utiliser l’outil Création ou de point
Ou sélectionner l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de point
Sélectionner la couche « Créer une nouvelle couche »
3) Localiser le croisement en T
Utiliser l’outil mesure ou le COGO
Le croisement est en 32 U LV 85091 04483
4) Dessiner une ellipse
Utiliser l’outil de création de cercle / ellipse
Ou passer par l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface circulaire

## Slide 11: Exercice 4
Importer le symbole VAB
Créer le style de point « SAEB »
Définir le point « SAEB 1» comme étant de type SAEB
Exporter la couche vecteur en KMZ
Notes: Importer le symbole VAB
Menu Outil -> Configurer
Onglet « Style de point », sous menu « Symboles personnalisés »
Ajouter un symbole
Sélectionner l’image CARTO/import/VAB.jpg
Nommer le symbole VAB, valider
2) Créer le style de point SAEB
Onglet « Style de point », sous menu « style de point »
Créer un nouveau type
Nommer le type SAEB, choisir le symbole VAB
3) Définir le style de point SAEB
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner le point SAEB
Clic droit -> Modifier l’entité
Définir le « type d’entité » sur SAEB
4) Exporter la couche
Sélectionner la couche
Clic droit -> Couche -> Exporter
Choisir le format KML/KMZ (Vector data only)

## Slide 12: TRAVAIL EN COURS
APRES CETTE DIAPO, TRAVAIL EN COURS

## Slide 13
Import OSM, VMAP, PDF

## Slide 14: Exercice 5
Import carto de base
Importer le vecteur villes_ouest.shp
Afficher le nord sur la carte
Afficher la grille
Configurer GM pour afficher les coordonnées en D°M’S’’
Notes: 1) Importer vecteurs/villes_ouest.shp
2) Importer vecteurs/villes_ouest.shp
3) Afficher le nord
Configure -> Display option -> north arrow
4) Afficher la grille
5) Configurer GM
  Menu configuration
  Menu Général -> Measure/Units -> Position Display Format

## Slide 15: Exercice 5
Avec l’outil COGO, tracer deux lignes
  Depuis Vittersbourg à 183° sur 2,8km
  Depuis Honskirch, à 245° sur 3km
Dessiner une ellipse autour du croisement des deux axes
Exporter les deux lignes et l’ellipse au format KMZ
Notes: 1) Outil COGO
Sélectionner le point, outil COGO
Indiquer distance et angle -> add point et done
Appeler les lignes « tir 1 » et « tir 2 »
2) Dessiner une ellipse
Outil Create Circle, on clic à l’endroit du centre du cercle
3) Exporter les vecteurs au format KMZ
  Sélectionner la/les couches voulues
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Sélectionner le format KML/KMZ (vector data only)

## Slide 16: Exercice 6
Créer les points :
  SAEB1 en 32 U LV 50716 22826, avec un point bleu
  SAEB2 en 32 U LV 52285 21476, avec un point rouge
Affecter le style « SAEB » aux deux points
Notes: 1) Délimiter les points :
Numériseur, sélectionner les points
Clic droit -> create area/polygon -> create coverage area
Créer un point central
Sur une zone
  sélectionner la zone
  Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid
Sur un nuage de point :
  Sélectionner les points
  Advanced feature creation -> AVERAGE
2) Créer un fichier texte
Créer une couche avec un point, exporter la couche en Text File avec coordonnées au format MGRS
Lors de l’importation, préciser point only, MGRS, et projection = GEOGRAPHIC
3) Créer un style de point / symbole
Tools -> Configure -> Point styles
  Custom Symbols -> Ajouter l’image VAB.jpg
  Point styles -> Créer le style SAEB avec le symbole VAB
Sélectionner la couche contenant les SAEB
Clic droit -> OPTIONS -> Point styles -> chosir le style SAEB

## Slide 17: Exercice 6
A partir de la couche villes_ouest :
  Créer une surface englobant les villes
  Calculer un point central
Créer une zone tampon de 800m de rayon autour de SAEB1
Créer deux cercles (range ring) avec rayon de 500m autour de SAEB2
Notes: 1) Délimiter les points :
Numériseur, sélectionner les points
Clic droit -> create area/polygon -> create coverage area
Créer un point central
Sur une zone
  sélectionner la zone
  Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid
Sur un nuage de point :
  Sélectionner les points
  Advanced feature creation -> AVERAGE
1) Zone tampon
Sélection du point, clic droit
Create Area/Polygon-> BUFFER
2) Cercles RANGE RING
Sélection du point, clic droit
Create Line features -> RANGE RING (2 ring, radius 500)

## Slide 18: Exercice 6
Créer un catalogue de données DTED et l’importer
Ajouter les données élévations à la couche villes_ouest.shp
Faire une recherche pour n’afficher que les localités située à plus de 235m d’altitude
Notes: 3) Créer un catalogue
File -> Create New map catalog
Ou importer les cartes, les sélectionner, puis clic droit -> LAYER -> MAP CATALOG
4) Ajouter les données élévations
Sélection des points
Clic droit -> Attribute/style functions -> apply elevation…
5) Outil recherche
- Champ ELEVATION, opérateur >=, valeur 235

## Slide 19
Création d’ile, fusion de zones
Utilisation des formules
Outil recherche
Carte de pentes

## Slide 20: Carte de pente
Ouvrir exo4_Printzheim.gmw
Créer une carte de pente :
Changer la couleur
Définir les min max
Mettre la couche relief par-dessus
Rendre le blanc invisible, et toute la couche légèrement transparente
Notes: Changer les couleurs :
Menu Outils -> Configurer
Onglet « Options d’alitude »
Remplacer le shader « Atlas » par « pente »
Onglet « Options de shader »
Définir les valeurs de pente :
Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
Sélectionner la couche relief
Clic droit -> Options
Onglet Affichage
Régler l’opacité à 80%
Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc

## Slide 21: Carte de densité
Importer Densite.shp et générer une carte de densité.
Créer une grille qui compte les points contenus
Notes: 3) Carte de densité
Fermer le workspace précédent
Importer Densite.shp
Sur la couche Densite, clic droit -> Analysis -> DENSITY
Accepter les paramètres par défaut
4 ) Grille et comptage de points
Aller dans la région de Bourbach-le-Bas
Dans ce secteur, créer une grille de 10x10 cellules, de 3kmx3km chacune
Sur la couche nouvellement crée, clic droit -> SELECT
Sur la carte, clic droit -> Attribute/Style functions -> add attributes with count of points and lines…
Avec l’outil Feature Info, constater la présence de l’attribut POINT_COUNT
Sur la couche de la grille, clic droit -> options
Dans l’onglet Labels, utiliser l’attribut POINT_COUNT comme nom

## Slide 22: Géo référencement et export
Importer alsace-moselle.tif.
  Importer lauterbourg.png et la géo-référencer.
  Utiliser l’outil Image swipe pour vérifier la cohérence.
Exporter la couche alsace-moselle.tif et ne garder que la zone entourant Lauterbourg.
Notes: 1) Géo-référencement
Importer lauterbourg.png, choisir « manually rectify image »
Ploter un point sur notre image, un point sur la carte et cliquer sur « add point to list»
Faire « apply » pour voir si la carte est correctement affichée
Vérifier avec Tools -> Image swipe. Sélectionner la/les couches supérieures et jouer avec le curseur pour masquer/afficher
Il est possible de corriger le référencement avec clic droit sur l’image -> RECTIFY
2) Export partiel
Sur la couche alsace-moselle, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Choisir GeoTiff
Onglet « Export Bounds », on peut choisir des coordonnées, dessiner un rectangle à la main, ou choisir une surface pour délimiter l’export

## Slide 23: Manip surface
Dans le secteur d’Haguenau, créer des surfaces pour :
  Le camp d’Oberhoffen
  Le quartier Estienne
  Haguenau
Fusionner les zones du quartier et du camp
Créer une surface pour la zone de verdure autour du point 32 UMV 15450 07250 et la découper de la surface du camp
Notes: 1) Importer le fichier geonames_67.csv
Point only, coordonnées GEO décimales, Y/X/ALT, avec entêtes
Sur la couche geonames_67, clic droit -> Layer -> EXPORT
Choisir ShapeFile, Exporter les points dans le fichier geo_villes_alsace.shp
2) Créer des surfaces, Outil Create Area Feature
3) Fusion de surfaces
Avec l’outil Digitizer, sélectionner les zones du quartier et du camp
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> Combine
Combiner sans prendre compte des attributs
Les métadonnées sont mises à jour automatiquement
4) Découpage d’une zone
Tracer la surface à retirer
Sélectionner la surface avec l’outil Digitizer
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> Cut selected areas form another area
Cliquer sur la surface parente
« Oui » pour supprimer l’entité qui à servit à marquer le trou
Avec l’outil Feature Info, constater la surface, les iles

## Slide 24: Manip surface
Importer zones_emprises.shp. Affecter une couleur à chaque zone, selon l’attribut APPARTENANCE
Fusionner les deux zones FDS pour ne former qu’une surface
Créer un attribut « NOM_COURT » contenant les trois premières lettres de NAME
  Modifier la couche pour que chaque feature affiche l’attribut NOM_COURT
Notes: Affecter une couleur selon un attribut
Importer le fichier zones_emprises.shp
Double clic sur la couche
Dans l’onglet Area Styles, Appliquer le style en se basant sur les valeurs d’attributs
Choisir l’attribut APPARTENANCE
Pour les GAT : noir, pour les FDS : jaune, pour l’ONU : bleu, pour les rebelles : rouge (avec transparence à 60%)
2) Combiner deux surfaces
Avec l’outil Digitizer, sélectionner les deux zones FDS
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> COMBINE
Combiner sans prendre compte des attributs
3) Création d’un nom court
Sur la couche zones_emprises.shp, clic droit -> LAYER -> Calculate/copy attributes
Remplir le premier champ avec la valeur « NOM_COURT »
Choisir la zone « Utiliser une formule »
Utiliser la formule « left » avec l’attribut « name », et la valeur 3
Valider avec « Calculate »
Sur la couche zones_emprises.shp, clic droit -> Options
Dans l’onglet Labels, utiliser l’attribut NOM_COURT