## Slide 1: Global Mapper
Exercices pratiques

## Slide 2: Plan
Imports
Exports
Outils divers
Configuration
Dessin vecteurs
Modification vecteurs
Relief
Import TXT / CSV
Symboles et styles personnalisés
Attributs
Outils divers
Configuration
Dessin vecteur
Modification vecteurs
Relief
Attributs

## Slide 3: Consignes
Le premier exercice sert de base aux autres
Stocker les données de l’exercice dans un nouveau dossier

## Slide 4: Drill 1

## Slide 5: Exercice 1
Importer le dossier CARTO/BDORTHO
Importer le dossier CARTO/DTED
Importer le fichier SCAN/alsace2.tif
Notes: 1) Importer la vue SAT
Faire glisser les fichiers CARTO/BDORTHO/*.ECW dans Global Mapper
2) Importer le relief
Aller dans Fichier -> Ouvrir une arborescence de fichiers
Sélectionner le dossier CARTO/DTED
Mettre l’extension *.*
3) Importer le SCAN
Faire glisser le fichier CARTO/SCAN/alsace2.tif

## Slide 6: Exercice 1
Importer le vecteur villes_alsace.kmz
Importer le vecteur villes_ouest.kmz
Importer le vecteur zone extraction.shp
Enregistrer l’espace de travail « exo_base.gmw »
Notes: 1) Importer villes_alsace
Faire glisser le fichier CARTO\VECTEURS\villes_alsace.kmz
2) Importer villes_ouest
Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\villes_ouest.kmz
3) Importer zone extraction
- Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\zone extraction\zone extraction.shp
4) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou menu Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 7: Exercice 2
Importer exo_base.gmw
Convertir la couche alsace2.tif au format ECW
Exporter les couches villes alsace et villes ouest dans le fichier toutes villes.kmz
Exporter les données relief en GEOTIFF
Notes: Import
Exporter la couche alsace2.tif en ECW
Sélectionner la couche
Clic droit -> Couche -> Exporter
Sélectionner le format GEOTIFF
Onglet « Limites d’export »
Cocher « Données visibles à l’écran »
3) Exporter les couches villes
Sélectionner toutes les couches villes pour l’export
Clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format KML/KMZ (vector data only)
Exporter avec les options par défauts
4) Exporter les données relief
Sélectionner toutes les couches relief pour l’export
Clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format GEOTIFF
Exporter avec les options par défauts

## Slide 8: Exercice 2
Export en tuiles
Export des données visibles à l’écran
Export des données dans un rectangle tracé
Exporter les couches vecteurs dans un fichier GMP (GlobalMapperPackage)
Notes: 1) Export en tuiles
Sur la couche, clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type GEOTIFF
Dans l’onglet tiling, spécifier X lignes et Y colonnes
2) Export dans les limites
Sur la couche, clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type GEOTIFF
Export bounds, choisir « all data visible on screen »
3) Export d’un rectangle dessiné
Dessiner un rectangle puis le sélectionner avec l’outil numériseur
Sur la couche, clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type souhaité
Export bounds, choisir « crop to selected features »
4) Export GMP
Sélectionner les couches vecteurs
clic droit -> layer -> export
Sélectionner le type GlobalMapper Package

## Slide 9: Exercice 3
Importer exo_base.gmw
Lister les localités en « *willer »
Chercher la localité d’Altwiller
Mesurer la distance entre Altwiller et Diedenorf
Afficher à l’échelle 1:30000
Notes: Import
Recherche simple
Menu Recherche -> Recherche par nom
Chercher et double cliquer sur le résultat pour centrer la vue
Utiliser * pour compléter le nom d’un vecteur
3) Mesure
4) Choisir une échelle
Menu Vue -> Zoom -> Zoomer à l’échelle
  Raccourci Maj + Z
Indiquer 30000

## Slide 10: Exercice 3
Aller sur la coordonnée 32 U LV 53074 18679
Enregistrer une vue nommée sur Diedenorf
Récupérer la coordonnée de la localité d’Altwiller
Notes: 1) Aller sur une coordonnée
Menu View -> Center on location
2) Vue nommée
Menu view -> Name and save current view
3) Récupérer les coordonnées d’un point
Menu tools >Feature info tool
Aller dans Location

## Slide 11: Exercice 4
Afficher le carroyage
Afficher le nord
Afficher les coordonnées en DMS
Afficher les angles en millièmes
Afficher la vue d’ensemble
Notes: 1) Afficher le carroyage
Configure -> Display option -> grid
2) Afficher le nord
Configure -> Display option -> north arrow
3) Changer le format de coordonnées
Configure -> Général -> Measure/Units -> Position Display Format
4) Changer l’unité des angles
Configure -> Général -> Measure/Units -> Bearing units
5) Afficher la vue d’ensemble
- Menu View -> Overview map

## Slide 12: Exercice 5
Importer exo_base.gmw
Zoomer sur la zone de Altwiller
Placer deux PLAE 1100m au sud sur les points côtés 253 et 261
Tracer une LIMA sur la route entre la maison forrestière de Mittersheim (sud ouest) et le PC 230 sur la D153 (nord est)
Dans la même zone, dessiner un rectangle autour de Bonnefontaine
Notes: Import
Placer les plae
Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create point/text features -> Point/text
3) Tracer une ligne
- Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create line features -> LINE
4) Tracer une surface
- Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create area/polygon features -> AREA

## Slide 13: Exercice 5
Dessiner un cercle sur Neuweyerhof
Dessiner une ellipse sur Welschaker
Enregistrer les vecteurs dans le fichier exo5.gmp
Notes: Dessiner un cercle
Avec l’outil numériseur, clic droit sur la carte -> Create area/polygon features -> Create circular/elliptical area
2) Dessiner une ellipse
Comme le dessin d’un cercle
Pendant le tracé, maintenir shift pour régler la forme de l’ellipse
Après le tracé, utiliser l’outil Rotate/scale pour faire pivoter l’ellipse
3) Enregistrer en GMP
Sur la couche des vecteurs, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format GlobalMapper Package (GMP)
Utiliser les paramètres par défaut

## Slide 14: Exercice 6
Importer exo_base.gmw
Importer le fichier exo5.gmp
Renommer le PLAE 81 en PAT 11
Modifier le cercle de Bonnefontaine
  Remplissage solide bleu avec opacité 30%
  Définir le type feature en « county »
Notes: Import GMW
Import GMP
Renommer le point
Avec l’outil numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> EDIT
Changer le nom, valider
4) Modifier le cercle
Avec l’outil numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> EDIT

## Slide 15: Exercice 6
Supprimer l’ellipse sur Welschaker
Déplacer la PAT 11 sur le point côté 243
Rectangle de Bonnefontaine :
  Ajouter un sommet sur le point côté 243
  Supprimer le point sur le coin supérieur droit
  Déplacer le coin supérieur gauche sur le point côté 234
Restaurer l’ellipse sur Welschaker
Notes: 1) Supprimer l’ellipse
Avec l’outil numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> Delete area feature
2) Déplacer la PAT 11
Avec l’outil numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> MOVE POINT
3) Modifier le rectangle
Avec l’outil numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> Insert vertex
Sélectionner le vertex
Clic droit -> DELETE VTX
Clic droit -> MOVE VTX
4) Afficher les entités supprimées
Avec l’outil numériseur
Clic droit -> Options > Render deleted features
Sélectionner l’entité supprimée, clic droit -> undelete

## Slide 16: Exercice 7
Importer exo_base.gmw
Générer les lignes de crêtes
Générer les lignes de thalweg
Générer les courbes de niveaux
Profil de tracé sur l’itinéraire
Intervisibilité depuis Altwiller
Notes: Import
Lignes de crêtes
Menu Analysis -> Find ridge lines
Ridge cell count
3) Lignes de thalweg
Menu Analysis -> Generate watershed
Stream cell count
4) Courbes de niveaux
Menu Analysis -> Generate Contours
5) Profil de tracé
Avec l’outil numériseur, sélectionner la ligne
Clic droit -> Analysis/measurement -> PATH PROFILE
6) Intervisibilité
Menu tools -> view shed
Ou depuis un point existant :
Avec l’outil numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> Analysis/measurement -> Calculate view shed

## Slide 17: Exercice 8
Importer exo_base.gmw
Importer trace GPS.csv
Importer relais.csv
Exporter les relais vers un fichier texte
  Coordonnées MGRS
Notes: Import
2) Importer la trace GPS
Paramètres d’importation :
Point only
Coordonnées GEO décimales
Ordre : X (longitude) / Y (latitude) / ALT
Avec entêtes de colonnes
3eme colonne = elevation
3) Importer les relais
Paramètres d’importation :
Point only
Coordonnées MGRS
Avec entêtes de colonnes
4) Export en TXT
Sur la couche relais, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Sélectionner le format Text File
Sélecitonner le format MGRS

## Slide 18: Exercice 9
Créer le symbole VAB avec l’image VAB.jpg
Créer le style de point VAB avec le symbole VAB
Créer le style de surface territoire en hachuré bleu

## Slide 19: Exercice 10
Utiliser un autre champ que le nom en label
Affecter l'elevation sur les villes
Recherche simple
Recherche complexe
Sur un champ
Sur deux champs
-- > < = != *
Notes: Afficher un autre nom
Sur la couche, clic droit -> OPTIONS
Onglet Labels, pour « use selected attribute value for name », choisir l’attribut à afficher
2) Ajouter les données élévations
Sur la couche ville, clic droit -> SELECT
Clic droit -> Attribute/style functions -> apply elevation…
3) Recherche simple
4) Recherche complexe

## Slide 20: Drill 2

## Slide 21: Exercice 11
Utiliser l’outil BDD GONIO
Convertisseur de coordonnées
COGO
Image swipe
Notes: BDD GONIO
Convertisseur de coordonnées
COGO
Image swipe

## Slide 22: Exercice 12
Configurer le snap
Créer un catalogue pour les tuiles DTED
Notes: Configurer
2) Créer un catalogue
File -> Create New map catalog
Ou importer les cartes, les sélectionner, puis clic droit -> LAYER -> MAP CATALOG

## Slide 23: Exercice 13
Scinder la ligne entre XXX et YYY
Combiner les lignes xxxx et yyy
Combiner deux surfaces
Découper une île dans une surface

## Slide 24: Exercice 14
Générer un buffer
Déplacer le point XXX de 50m à l’est et 160m au sud
Générer des points le long d'une ligne
Relier des points en une ligne
Notes: Générer un buffer
Avec le numériseur, sélectionner la surface
Clic droit -> create area/polygon features ->BUFFER
Définir le rayon du buffer
2) Offset
Avec le numériseur, sélectionner le point
Clic droit -> Move/reshape -> shift (offset)
3) Générer des points
Sur la couche trajets, clic droit -> SELECT
Sur la carte clic droit -> Advanced feature creation options -> create point features spaced along.
Sélectionner « Sample features at fixed distance interval
Indiquer une valeur de 50-100 m
4) Transformer les points en ligne
Sur la couche trace GPS, clic droit -> SELECT
Sur la carte, clic droit -> Create line feature -> create new line feature from selected points
Spécifier une distance maximale de 500-600 metres

## Slide 25: Exercice 14
Créer une surface englobant un nuage de point
Créer un point central
Notes: 1) Surface englobant
Sur la couche geonames_67.csv, clic droit -> SELECT
Clic droit -> Create Area/Polygon Features -> Create Coverage Area
2) Point central
Sélectionner la surface précédemment crée
Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid

## Slide 26: Exercice 15
Importer exo_base.gmw
Trouver le point le plus haut dans la zone étendue
Créer une carte des pentes
Créer deux bâtiments avec hauteur de 10 et 30 mètres
Créer un trajet + vue 3D
Notes: Import
Créer une carte des pentes
a) Configurer
Menu Outils -> Configurer -> Options d’alitude
Remplacer le shader « Atlas » par « pente » (slope)
Configurer -> Options des shaders
Définir les valeurs de pente :
Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
b) Arranger l’affichage
Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
Sélectionner la couche relief
Clic droit -> Options
Onglet Affichage
Régler l’opacité à 80%
Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc
3) Créer deux bâtiments avec hauter

## Slide 27: Exercice 16
Mettre un fichier en pièce jointe
Créer une colonne
Remplir une valeur à la main
Calculer un champ (substring etc)
Jointure de fichier

## Slide 28: Exercice 17
Afficher une carte de chaleur/densité sur la couche villes_alsace
Compter le nombre de points dans la région alsace
Importer les relais
Générer un diagrame Voronoi/Thiessen sur la couche relais

## Slide 29: Exercice 17
Importer le vecteur trajets
Réaliser une étude de densité sur la couche trajets
Notes: Etude de densité
  Sur la couche trajets, clic droit -> SELECT
  Sur la carte clic droit -> Advanced feature creation options -> create point features spaced along..
  Sélectionner « Sample features at fixed distance interval »
  Indiquer une valeur de 50-100 m
  Sur la nouvelle couche, clic droit -> Analysis -> DENSITY
  Laissez les paramètres par défaut
  Masquer les couches trajets et points

## Slide 30: Drill 3

## Slide 31: Exercice 1
Importer exo_base.gmw
Tracer un itinéraire
  Départ : 32ULV 54890 21021
  Arrivée : 32ULV 53274 19025
  Style : ligne en pointillé, rouge, épaisseur de 3
  Enregistrer dans une couche « itinéraire »
Ajouter un PPO sur chaque croisement rencontré
Effectuer le profil du tracé sur cet itinéraire
Notes: Tracer un itinéraire
Placer un point sur le départ et l’arrivée :
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Pour tracer l’itinéraire :
Utiliser l’outil de création de ligne (traits droits ou main levée)
En passant par l’outil numériseur :
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Lignes -> Créer ligne ou Créer trace
Enregistrer l’itinéraire dans une couche « itinéraire »
2) Ajouter des PPO
Utiliser l’outil création de point pour placer les points voulus
Enregistrer les points dans la couche itinéraire
3) Effectuer le profil du tracé
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner l’itinéraire
Clic droit -> Analyses et mesures -> Profil de tracé

## Slide 32: Exercice 1
Placer la PLAE 81 en 48° 54' 29.5456" N ; 7° 00' 18.9347" E
Placer la PLAE 82 en 48,905329 ; 7,000223
Ouvrir l’outil BDD_GONIO_V9 et enregistrer les relevés gonio suivants :
Générer le fichier KML et l’importer dans GlobalMapper
PLAE 81 | PLAE 82
172° | 123°
177° | 133°
182° | 128°
Notes: Ouvrir exo_base.gmw
- Faire glisser le fichier dans Global Mapper
2) Placer la PLAE
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Si besoin, utiliser l’outil bonus/convertisseur.xlsm pour convertir les coordonnées degrés/min/sec en décimales ou inversement
3) Outil BDD_GONIO
Ouvrir le fichier bonus/BDD_GONIO_V9.xlsm
Remplir le fichier en indiquant le capteur, la position capteur (DMS ou décimales) et l’azimut
4) Cliquer sur « Générer le fichier KML »
Glisser le fichier KML dans GlobalMapper

## Slide 33: Exercice 1
Dessiner une box autour de la zone mise en évidence
  Définir le style intérieur en hachure rouge
Aller en 32 U LV 54828 19723
Dessiner un polygone autour du bassin
Modifier le polygone pour inclure le carré boisé à l’est
Enregistrer l’espace de travail
Notes: Dessiner une box
Utiliser l’outil de création de rectangle
Ou Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface rectangulaire
Définir le style hachure rouge
2) Centrer la vue sur un point
Raccourci clavier : Ctrl + Début
Ou menu Vue -> Centrer sur un point
3) Dessiner un polygone
Utiliser l’outil de création de surface
Ou activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une entité de surface
4) Modifier le polygone
Sélectionner le polygone
Selon les cas, option 1 : insérer un point :
  Utiliser l’outil « insérer vertice »
  Cliquer à l’endroit voulu
  Le point est inséré entrer les deux vertices du polygone les plus proches
Option 2 : déplacer les vertices du polygones
  Sélectionner un ou plusieurs points composants le poylgone
  Utiliser l’outil « dépacer les vertices » (attention à ne pas sélectionner « déplacer l’entité »)
  Déplacer le/les vertices pour agrandir le polygone

## Slide 34: Exercice 2
Localiser Printzheim
Exporter la couche alsace2.tif
  Format GEOTIFF
  Exporter les données visibles à l’écran
  Sous le nom « Printzheim.tif »
Répéter la procédure pour les données relief
  Exporter vers Printzheim_relief.tif
Notes: 1) Exporter la couche alsace2.tif
Sélectionner la couche
Clic droit -> Couche -> Exporter
Sélectionner le format GEOTIFF
Onglet « Limites d’export »
Cocher « Données visibles à l’écran »
2) Exporter les données relief
Idem que précédent
Sélectionner toutes les couches relief pour l’export
3) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 35: Exercice 2
Trouver le point côté 228 à l’ouest de Printzheim
Placer ici un point nommé « SAEB 1 »
En partant de ce point, mesurer une distance de 2,3km, azimut 244° pour localiser un croisement en T
Dessiner une ellipse sur ce croisement
Notes: Trouver le point côté 228
A environ 980m, 274° du centre de Printzheim
2) Créer un point
Utiliser l’outil Création ou de point
Ou sélectionner l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de point
Sélectionner la couche « Créer une nouvelle couche »
3) Localiser le croisement en T
Utiliser l’outil mesure ou le COGO
Le croisement est en 32 U LV 85091 04483
4) Dessiner une ellipse
Utiliser l’outil de création de cercle / ellipse
Ou passer par l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface circulaire

## Slide 36: Exercice 2
Depuis le point SAEB 1, créer une zone tampon d’1km
Depuis le point SAEB 1, calculer l’intervisibilité sur 3km
Créer le style de point « VAB » avec le symbole VAB
Définir le point « SAEB 1» comme étant de type VAB
Enregistrer l’espace de travail
Notes: 1) Créer la zone tampon
Sélectionner le point avec le numériseur
Clic droit -> Create Area/polygon features -> BUFFER
Définir une distance d’1km
2) Intervisiblité
Sélectionner le point avec le numériseur
Clic droit -> Analysis/measurement -> calculate view shed
Distance de 3km
3) Importer le symbole VAB
Menu Outil -> Configurer
Onglet « Style de point », sous menu « Symboles personnalisés »
Ajouter un symbole
Sélectionner l’image CARTO/import/VAB.jpg
Nommer le symbole VAB, valider
3b) Créer le style de point SAEB
Onglet « Style de point », sous menu « style de point »
Créer un nouveau type
Nommer le type SAEB, choisir le symbole VAB
4) Définir le style de point SAEB
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner le point SAEB
Clic droit -> Modifier l’entité
Définir le « type d’entité » sur SAEB

## Slide 37: Exercice 3
Centrer la vue sur Printzheim
Créer un style de surface Territoire ENI
  Remplissage en rayures rouges
  Délimiter en rouge sombre
Créer un territoire ENI autour de Imbsheim
Modifier le territoire ENI pour englober Riedheim
Tracer une FLOT entre Printzheim et ce territoire ENI
  Tirets jaunes, épaisseur de 3 pixels
Notes: Ouvrir exo_base.gmw
Faire glisser le fichier dans GlobalMapper
2) Créer un style de surface
Configurer -> Area Style > New Type
Définir le Fill pattern et le Border Style
3) Créer un territoire ENI (Imbsheim est au nord ouest de Printzheim
Sélectionner l’outil « Create Area Feature »
4) Modifier le territoire ENI
Avec l’outil numériseur, sélectionner une ou plusieurs arrêtes
Utiliser l’outil « Move selected vertices » pour agrandir la surface
5) Tracer une FLOT
Sélectionner l’outil « Create Line Feature »

## Slide 38: Exercice 3
Dans le secteur d’Haguenau, créer deux surfaces
  Le camp d’Oberhoffen (zone de manœuvre)
  Le quartier Estienne (bâtiments)
Fusionner les deux zones
Créer une surface pour la zone de verdure autour du point 32 UMV 15450 07250 et la découper de la surface du camp
Notes: 1) Créer des surfaces, Outil Create Area Feature
2) Fusion de surfaces
Avec l’outil Digitizer, sélectionner les zones du quartier et du camp
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> Combine
Combiner sans prendre compte des attributs
Les métadonnées sont mises à jour automatiquement
3) Découpage d’une zone
Tracer la surface à retirer
Sélectionner la surface avec l’outil Digitizer
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> Cut selected areas form another area
Cliquer sur la surface parente
« Oui » pour supprimer l’entité qui à servit à marquer le trou
Avec l’outil Feature Info, constater la surface, les iles

## Slide 39: Exercice 3
Importer zones_emprises.shp. Affecter une couleur à chaque zone, selon l’attribut APPARTENANCE
Fusionner les deux zones FDS pour ne former qu’une surface
Créer un attribut « NOM_COURT » contenant les trois premières lettres de NAME
  Modifier la couche pour que chaque feature affiche l’attribut NOM_COURT
Notes: Affecter une couleur selon un attribut
Importer le fichier zones_emprises.shp
Double clic sur la couche
Dans l’onglet Area Styles, Appliquer le style en se basant sur les valeurs d’attributs
Choisir l’attribut APPARTENANCE
Pour les GAT : noir, pour les FDS : jaune, pour l’ONU : bleu, pour les rebelles : rouge (avec transparence à 60%)
2) Combiner deux surfaces
Avec l’outil Digitizer, sélectionner les deux zones FDS
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> COMBINE
Combiner sans prendre compte des attributs
3) Création d’un nom court
Sur la couche zones_emprises.shp, clic droit -> LAYER -> Calculate/copy attributes
Remplir le premier champ avec la valeur « NOM_COURT »
Choisir la zone « Utiliser une formule »
Utiliser la formule « left » avec l’attribut « name », et la valeur 3
Valider avec « Calculate »
Sur la couche zones_emprises.shp, clic droit -> Options
Dans l’onglet Labels, utiliser l’attribut NOM_COURT

## Slide 40: Exercice 4
Faire une recherche pour n’afficher que les localités située à plus de 270m d’altitude
Calculer l’intervisibilité à partir des localités résultantes
Créer une carte des pentes
Notes: 1) Outil recherche
- Champ ELEVATION, opérateur >=, valeur 270
2) Intervisibilité
Sélectionner les résultats de la recherche
Sur la carte, clic droit -> Analysis/Measurement -> Calculate View Shed
3)

## Slide 41: Exercice 4
Importer geonames_67.csv
Créer une carte de chaleur/grille de densité
Créer une grille
  Coin gauche situé sur Oberhausbergen
  10 x 10 cases de 1km x 1km
  Afficher pour chaque case le nombre de point contenus
Notes: Importer geonames_67.csv
Paramètres d’importation :
Point only
Coordonnées GEO décimales
Ordre : Y (latitude) / X (longitude) / ALT
Avec entêtes de colonnes
2) Carte de densité
Sur la couche geonames_67.csv, clic droit -> Analysis -> DENSITY
Accepter les paramètres par défaut
3 ) Grille et comptage de points
Sélectionner Oberhausbergen
créer une grille de 10x10 cellules, de 1km x 1km chacune
Sur la couche nouvellement crée, clic droit -> SELECT
Sur la carte, clic droit -> Attribute/Style functions -> add attributes with count of points and lines…
Avec l’outil Feature Info, constater la présence de l’attribut POINT_COUNT
Sur la couche de la grille, clic droit -> options
Dans l’onglet Labels, utiliser l’attribut POINT_COUNT comme nom

## Slide 42: Exercice 4
Créer une surface englobant les points de la couche geonames_67.csv
Créer un point central de cette zone
Trouver le point le plus haut de cette zone
Tampon autour du point central
Notes: 1) Surface englobant
Sur la couche geonames_67.csv, clic droit -> SELECT
Clic droit -> Create Area/Polygon Features -> Create Coverage Area
2) Point central
Sélectionner la surface précédemment crée
Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid
3) Trouver le point le plus haut
Sélectionner la surface précédemment crée
Clic droit -> Analysis/Measurement ->Calculate Elevation/Slope
Créer les points haut et bas de la surface
4) Créer une zone tampon
Sélectionner le point central
Clic droit -> Create Area/Polygon Features -> BUFFER

## Slide 43: Exercice 4
Importer alsace-moselle.tif.
  Importer lauterbourg.png et la géo-référencer.
  Utiliser l’outil Image swipe pour vérifier la cohérence.
Exporter la couche alsace-moselle.tif et ne garder que la zone entourant Lauterbourg.
Notes: 1) Géo-référencement
Importer lauterbourg.png, choisir « manually rectify image »
Ploter un point sur notre image, un point sur la carte et cliquer sur « add point to list»
Faire « apply » pour voir si la carte est correctement affichée
Vérifier avec Tools -> Image swipe. Sélectionner la/les couches supérieures et jouer avec le curseur pour masquer/afficher
Il est possible de corriger le référencement avec clic droit sur l’image -> RECTIFY
2) Export partiel
Sur la couche alsace-moselle, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Choisir GeoTiff
Onglet « Export Bounds », on peut choisir des coordonnées, dessiner un rectangle à la main, ou choisir une surface pour délimiter l’export

## Slide 44: Exercice 4
Importer relais.csv
Effectuer une jointure avec relais_data.csv
  Sur l’attribut OBJECTID
Affecter le type « relais » aux points de la couches relais
Générer une zone tampon autour de chaque relais
Notes: Import des relais
  Point only
  Format : MGRS
  Entêtes de colonnes
  Pas de données d’élévation
  Projection : Geographic, Datum WGS84
Effectuer une jointure
  Sur la couche relais, clic droit -> LAYER -> JOIN
  Sélectionner le fichier relais_data.csv
  Join file delimiter : semi colon ( ; )
  Pour « Join file attribute » et « layer attribute », sélectionner OBJECTIF
Affecter le type relais
  Sur la couche relais, clic droit -> OPTIONS
  Onglet « feature types », pour Point style, sélectionner le type « relais »
Créer une zone tampon
  Sur la couche relais, clic droit -> SELECT
  Sur la carte, clic droit -> Create Area/Polygon features -> BUFFER

## Slide 45: Exercice 4
Importer fr_populatedplaces_p.txt
Importer les régions
Sauvegarder les villes d’alsace dans un nouveau fichier
Trouver le point le plus haut en alsace
Notes: Chercher le point haut d’une zone
  Tracer un rectangle de la zone
  Avec le numériseur, sélectionner le rectangle
  Clic droit -> Analysis/measurement -> calculate elevation/slope…
  Global mapper créé les points les plus bas et plus haut de la zone
Importer fr_populatedplaces_p.txt
Sauvegarder les villes
  Importer le vecteurs région
  Avec le numériseur sélection la région voulue
  Sur la couche villes, clic droit - >LAYER -> EXPORT
  Dans l’onglet « export bounds », sélectionner « crop to selected area »