## Slide 1: Global Mapper
Exercices pratiques

## Slide 2: Exercice 1
Importer les fichiers CARTO/BDORTHO/*.ECW
Importer tout le dossier CARTO/DTED
Importer le fichier SCAN/alsace2.tif
Notes: 1) Importer la vue SAT
Faire glisser les fichiers CARTO/BDORTHO/*.ECW dans Global Mapper
2) Importer le relief
Aller dans Fichier -> Ouvrir une arborescence de fichiers
Sélectionner le dossier CARTO/DTED
Mettre l’extension *.*
3) Faire glisser le fichier CARTO/SCAN/alsace2.tif

## Slide 3: Exercice 1
Importer le vecteur villes_alsace.kmz
Importer le vecteur villes_ouest.kmz
Centrer la vue sur 32 U LV 54890 21021
Enregistrer l’espace de travail « exo_base.gmw »
Notes: 1) Importer villes_alsace
- Faire glisser le fichier CARTO\VECTEURS\villes_alsace.kmz dans Global Mapper
2) Importer villes_ouest
- Faire glisser le fichier CARTO\vecteurs\villes_ouest.kmz dans Global Mapper
3) Centrer la vue sur un point
Raccourci clavier : Ctrl + Début
Ou menu Vue -> Centrer sur un point
4) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou menu Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 4: Exercice 1
Tracer un itinéraire
  Départ : 32ULV 54890 21021
  Arrivée : 32ULV 53274 19025
  Style : ligne en pointillé, rouge, épaisseur de 3
  Enregistrer dans une couche « itinéraire »
Ajouter un PPO sur chaque croisement rencontré
Effectuer le profil du tracé sur cet itinéraire
Notes: Tracer un itinéraire
Placer un point sur le départ et l’arrivée :
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Pour tracer l’itinéraire :
Utiliser l’outil de création de ligne (traits droits ou main levée)
En passant par l’outil numériseur :
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Lignes -> Créer ligne ou Créer trace
Enregistrer l’itinéraire dans une couche « itinéraire »
2) Ajouter des PPO
Utiliser l’outil création de point pour placer les points voulus
Enregistrer les points dans la couche itinéraire
3) Effectuer le profil du tracé
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner l’itinéraire
Clic droit -> Analyses et mesures -> Profil de tracé

## Slide 5: Exercice 1
Exporter l’itinéraire
  Au format KMZ
  Au format GPX
Enregistrer l’espace de travail exo1.gmw
Notes: 1) Exporter l’itinéraire
Sélectionner la couche itinéraire
Clic droit -> Couche -> Exporter
KMZ : choisir le format KML/KMZ (Vector data only)
  Laisser les options par défaut, valider
GPX : choisir le format GPX (GPS eXchange Format)
  Laisser les options par défaut, valider
2) Enregistrer l’espace de travail
- Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous…

## Slide 6: Exercice 2
Ouvrir exo_base.gmw
Placer la PLAE 81 en 48° 54' 29.5456" N ; 7° 00' 18.9347" E
Placer la PLAE 82 en 48,905329 ; 7,000223
Ouvrir l’outil BDD_GONIO_V9 et enregistrer les relevés gonio suivants :
Générer le fichier KML et l’importer dans GlobalMapper
PLAE 81 | PLAE 82
172° | 123°
177° | 133°
182° | 128°
Notes: Ouvrir exo_base.gmw
- Faire glisser le fichier dans Global Mapper
2) Placer la PLAE
Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer des entités de Point -> Créer un point sur une position
Si besoin, utiliser l’outil bonus/convertisseur.xlsm pour convertir les coordonnées degrés/min/sec en décimales ou inversement
3) Outil BDD_GONIO
Ouvrir le fichier bonus/BDD_GONIO_V9.xlsm
Remplir le fichier en indiquant le capteur, la position capteur (DMS ou décimales) et l’azimut
4) Cliquer sur « Générer le fichier KML »
Glisser le fichier KML dans GlobalMapper

## Slide 7: Exercice 2
Dessiner une box autour de la zone mise en évidence
  Définir le style intérieur en hachure rouge
Aller en 32 U LV 54828 19723
Dessiner un polygone autour du bassin
Modifier le polygone pour inclure le carré boisé à l’est
Enregistrer l’espace exo2.gmw
Notes: Dessiner une box
Utiliser l’outil de création de rectangle
Ou Activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface rectangulaire
Définir le style hachure rouge
2) Centrer la vue sur un point
Raccourci clavier : Ctrl + Début
Ou menu Vue -> Centrer sur un point
3) Dessiner un polygone
Utiliser l’outil de création de surface
Ou activer l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une entité de surface
4) Modifier le polygone
Sélectionner le polygone
Selon les cas, option 1 : insérer un point :
  Utiliser l’outil « insérer vertice »
  Cliquer à l’endroit voulu
  Le point est inséré entrer les deux vertices du polygone les plus proches
Option 2 : déplacer les vertices du polygones
  Sélectionner un ou plusieurs points composants le poylgone
  Utiliser l’outil « dépacer les vertices » (attention à ne pas sélectionner « déplacer l’entité »)
  Déplacer le/les vertices pour agrandir le polygone

## Slide 8: Exercice 3
Ouvrir exo_base.gmw
Utiliser l’outil recherche pour localiser Printzheim
Zoomer à l’échelle 1:50000
Notes: 4) Outil de recherche
Menu Recherche -> Recherche par nom
Chercher Printzheim et double cliquer sur le résultat pour centrer la vue
Zoomer à l’échelle
Menu Vue -> Zoom -> Zoomer à l’échelle
Indiquer 50000

## Slide 9: Exercice 3
Exporter la couche alsace2.tif
  Format GEOTIFF
  Exporter les données visibles à l’écran
  Sous le nom « Printzheim.tif »
Répéter la procédure pour les données relief
  Exporter vers Printzheim_relief.tif
Enregistrer l’espace de travail exo3.gmw
Notes: 1) Exporter la couche alsace2.tif
Sélectionner la couche
Clic droit -> Couche -> Exporter
Sélectionner le format GEOTIFF
Onglet « Limites d’export »
Cocher « Données visibles à l’écran »
2) Exporter les données relief
Idem que précédent
Sélectionner toutes les couches relief pour l’export
3) Enregistrer l’espace de travail
Raccourci clavier : Ctrl + S
Ou Fichier -> Enregistrer l’espace de travail sous

## Slide 10: Exercice 4
Importer exo_base.gmw
Importer les fichier
  Carte : Printzheim.tif
  Relief : Printzheim_relief.tif
Exporter Printzheim.tif en 5x5 tuiles
Notes: 1) Importer exo_base.gmw
2) Importer la carto
Faire glisser le fichier Printzheim.tif dans Global Mapper
Faire glisser le fichier Printzheim_relief.tif dans Global Mapper
3) Export en tuiles
- Sur la couche, clic droit -> layer -> export
- Sélectionner le type GEOTIFF
- Dans l’onglet tiling, spécifier 5 lignes et 5 colonnes
- Export bounds, choisir « all data visible on screen »

## Slide 11: Exercice 4
Trouver le point côté 228 à l’ouest de Printzheim
Placer ici un point nommé « SAEB 1 »
En partant de ce point, mesurer une distance de 2,3km, azimut 244° pour localiser un croisement en T
Dessiner une ellipse sur ce croisement
Notes: Trouver le point côté 228
A environ 980m, 274° du centre de Printzheim
2) Créer un point
Utiliser l’outil Création ou de point
Ou sélectionner l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de point
Sélectionner la couche « Créer une nouvelle couche »
3) Localiser le croisement en T
Utiliser l’outil mesure ou le COGO
Le croisement est en 32 U LV 85091 04483
4) Dessiner une ellipse
Utiliser l’outil de création de cercle / ellipse
Ou passer par l’outil numériseur
Sur la carte, clic droit -> Créer une entité de surface -> Créer une surface circulaire

## Slide 12: Exercice 4
Depuis le point SAEB 1, créer une zone tampon d’1km
Depuis le point SAEB 1, calculer l’intervisibilité sur 3km
Créer le style de point « VAB » avec le symbole VAB
Définir le point « SAEB 1» comme étant de type VAB
Enregistrer l’espace de travail exo4_Printzheim.gmw
Notes: 1) Créer la zone tampon
Sélectionner le point avec le numériseur
Clic droit -> Create Area/polygon features -> BUFFER
Définir une distance d’1km
2) Intervisiblité
Sélectionner le point avec le numériseur
Clic droit -> Analysis/measurement -> calculate view shed
Distance de 3km
3) Importer le symbole VAB
Menu Outil -> Configurer
Onglet « Style de point », sous menu « Symboles personnalisés »
Ajouter un symbole
Sélectionner l’image CARTO/import/VAB.jpg
Nommer le symbole VAB, valider
3b) Créer le style de point SAEB
Onglet « Style de point », sous menu « style de point »
Créer un nouveau type
Nommer le type SAEB, choisir le symbole VAB
4) Définir le style de point SAEB
Sélectionner l’outil numériseur
Sélectionner le point SAEB
Clic droit -> Modifier l’entité
Définir le « type d’entité » sur SAEB

## Slide 13: Exercice 5
Ouvrir exo4_printzheim.gmw, centrer la vue sur Printzheim
Créer un style de surface Territoire ENI
  Remplissage en rayures rouges
  Délimiter en rouge sombre
Créer un territoire ENI autour de Imbsheim
Modifier le territoire ENI pour englober Riedheim
Tracer une FLOT entre Printzheim et ce territoire ENI
  Tirets jaunes, épaisseur de 3 pixels
Notes: Ouvrir exo_base.gmw
Faire glisser le fichier dans GlobalMapper
2) Créer un style de surface
Configurer -> Area Style > New Type
Définir le Fill pattern et le Border Style
3) Créer un territoire ENI (Imbsheim est au nord ouest de Printzheim
Sélectionner l’outil « Create Area Feature »
4) Modifier le territoire ENI
Avec l’outil numériseur, sélectionner une ou plusieurs arrêtes
Utiliser l’outil « Move selected vertices » pour agrandir la surface
5) Tracer une FLOT
Sélectionner l’outil « Create Line Feature »

## Slide 14: Exercice 5
Dans le secteur d’Haguenau, créer deux surfaces
  Le camp d’Oberhoffen (zone de manœuvre)
  Le quartier Estienne (bâtiments)
Fusionner les deux zones
Créer une surface pour la zone de verdure autour du point 32 UMV 15450 07250 et la découper de la surface du camp
Notes: 1) Créer des surfaces, Outil Create Area Feature
2) Fusion de surfaces
Avec l’outil Digitizer, sélectionner les zones du quartier et du camp
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> Combine
Combiner sans prendre compte des attributs
Les métadonnées sont mises à jour automatiquement
3) Découpage d’une zone
Tracer la surface à retirer
Sélectionner la surface avec l’outil Digitizer
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> Cut selected areas form another area
Cliquer sur la surface parente
« Oui » pour supprimer l’entité qui à servit à marquer le trou
Avec l’outil Feature Info, constater la surface, les iles

## Slide 15: Exercice 5
Importer zones_emprises.shp. Affecter une couleur à chaque zone, selon l’attribut APPARTENANCE
Fusionner les deux zones FDS pour ne former qu’une surface
Créer un attribut « NOM_COURT » contenant les trois premières lettres de NAME
  Modifier la couche pour que chaque feature affiche l’attribut NOM_COURT
Notes: Affecter une couleur selon un attribut
Importer le fichier zones_emprises.shp
Double clic sur la couche
Dans l’onglet Area Styles, Appliquer le style en se basant sur les valeurs d’attributs
Choisir l’attribut APPARTENANCE
Pour les GAT : noir, pour les FDS : jaune, pour l’ONU : bleu, pour les rebelles : rouge (avec transparence à 60%)
2) Combiner deux surfaces
Avec l’outil Digitizer, sélectionner les deux zones FDS
Clic droit -> Crop/Combine/Split functions -> COMBINE
Combiner sans prendre compte des attributs
3) Création d’un nom court
Sur la couche zones_emprises.shp, clic droit -> LAYER -> Calculate/copy attributes
Remplir le premier champ avec la valeur « NOM_COURT »
Choisir la zone « Utiliser une formule »
Utiliser la formule « left » avec l’attribut « name », et la valeur 3
Valider avec « Calculate »
Sur la couche zones_emprises.shp, clic droit -> Options
Dans l’onglet Labels, utiliser l’attribut NOM_COURT

## Slide 16: Exercice 6
Configuration
  Afficher le carroyage
  Afficher le nord
  Afficher les coordonnées en DMS
Créer un catalogue contenant le dossier DTED
Ajouter les données élévations à la couche villes_ouest.kmz
Notes: Configuration
Afficher le carroyage : Configure -> Display option -> grid
Afficher le nord : Configure -> Display option -> north arrow
Changer le format de coordonnées : Configure -> Général -> Measure/Units -> Position Display Format
2) Créer un catalogue
File -> Create New map catalog
Ou importer les cartes, les sélectionner, puis clic droit -> LAYER -> MAP CATALOG
3) Ajouter les données élévations
Sélection des points
Clic droit -> Attribute/style functions -> apply elevation…

## Slide 17: Exercice 6
Faire une recherche pour n’afficher que les localités située à plus de 270m d’altitude
Calculer l’intervisibilité à partir des localités résultantes
Créer une carte des pentes
Notes: 1) Outil recherche
- Champ ELEVATION, opérateur >=, valeur 270
2) Intervisibilité
Sélectionner les résultats de la recherche
Sur la carte, clic droit -> Analysis/Measurement -> Calculate View Shed
3) Créer une carte des pentes
a) Configurer
Menu Outils -> Configurer -> Options d’alitude
Remplacer le shader « Atlas » par « pente » (slope)
Configurer -> Options des shaders
Définir les valeurs de pente :
Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
b) Arranger l’affichage
Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
Sélectionner la couche relief
Clic droit -> Options
Onglet Affichage
Régler l’opacité à 80%
Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc

## Slide 18: Exercice 7
Importer geonames_67.csv
Créer une carte de chaleur/grille de densité
Créer une grille
  Coin gauche situé sur Oberhausbergen
  10 x 10 cases de 1km x 1km
  Afficher pour chaque case le nombre de point contenus
Notes: Importer geonames_67.csv
Paramètres d’importation :
Point only
Coordonnées GEO décimales
Ordre : Y (latitude) / X (longitude) / ALT
Avec entêtes de colonnes
2) Carte de densité
Sur la couche geonames_67.csv, clic droit -> Analysis -> DENSITY
Accepter les paramètres par défaut
3 ) Grille et comptage de points
Sélectionner Oberhausbergen
créer une grille de 10x10 cellules, de 1km x 1km chacune
Sur la couche nouvellement crée, clic droit -> SELECT
Sur la carte, clic droit -> Attribute/Style functions -> add attributes with count of points and lines…
Avec l’outil Feature Info, constater la présence de l’attribut POINT_COUNT
Sur la couche de la grille, clic droit -> options
Dans l’onglet Labels, utiliser l’attribut POINT_COUNT comme nom

## Slide 19: Exercice 7
Créer une surface englobant les points de la couche geonames_67.csv
Créer un point central de cette zone
Trouver le point le plus haut de cette zone
Tampon autour du point central
Notes: 1) Surface englobant
Sur la couche geonames_67.csv, clic droit -> SELECT
Clic droit -> Create Area/Polygon Features -> Create Coverage Area
2) Point central
Sélectionner la surface précédemment crée
Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid
3) Trouver le point le plus haut
Sélectionner la surface précédemment crée
Clic droit -> Analysis/Measurement ->Calculate Elevation/Slope
Créer les points haut et bas de la surface
4) Créer une zone tampon
Sélectionner le point central
Clic droit -> Create Area/Polygon Features -> BUFFER

## Slide 20: Exercice 7
Importer alsace-moselle.tif.
  Importer lauterbourg.png et la géo-référencer.
  Utiliser l’outil Image swipe pour vérifier la cohérence.
Exporter la couche alsace-moselle.tif et ne garder que la zone entourant Lauterbourg.
Notes: 1) Géo-référencement
Importer lauterbourg.png, choisir « manually rectify image »
Ploter un point sur notre image, un point sur la carte et cliquer sur « add point to list»
Faire « apply » pour voir si la carte est correctement affichée
Vérifier avec Tools -> Image swipe. Sélectionner la/les couches supérieures et jouer avec le curseur pour masquer/afficher
Il est possible de corriger le référencement avec clic droit sur l’image -> RECTIFY
2) Export partiel
Sur la couche alsace-moselle, clic droit -> LAYER -> EXPORT
Choisir GeoTiff
Onglet « Export Bounds », on peut choisir des coordonnées, dessiner un rectangle à la main, ou choisir une surface pour délimiter l’export

## Slide 21: Exercice 8
Importer relais.csv
Effectuer une jointure avec relais_data.csv
  Sur l’attribut OBJECTID
Affecter le type « relais » aux points de la couches relais
Générer une zone tampon autour de chaque relais
Notes: Import des relais
  Point only
  Format : MGRS
  Entêtes de colonnes
  Pas de données d’élévation
  Projection : Geographic, Datum WGS84
Effectuer une jointure
  Sur la couche relais, clic droit -> LAYER -> JOIN
  Sélectionner le fichier relais_data.csv
  Join file delimiter : semi colon ( ; )
  Pour « Join file attribute » et « layer attribute », sélectionner OBJECTIF
Affecter le type relais
  Sur la couche relais, clic droit -> OPTIONS
  Onglet « feature types », pour Point style, sélectionner le type « relais »
Créer une zone tampon
  Sur la couche relais, clic droit -> SELECT
  Sur la carte, clic droit -> Create Area/Polygon features -> BUFFER

## Slide 22: Exercice 8
Importer données printzheim
  Carto
  Relief
Chercher le point le plus haut de la zone
Afficher à l’échelle 1:30000
Enregistrer une vue
Notes: Chercher le point haut d’une zone
  Tracer un rectangle de la zone
  Avec le numériseur, sélectionner le rectangle
  Clic droit -> Analysis/measurement -> calculate elevation/slope…
  Global mapper créé les points les plus bas et plus haut de la zone
Changer d’échelle
  Raccourci Maj + Z
  Ou menu view -> Zoom view -> Zoom to scale
Enregistrer une vue
  Menu view -> Name and save current view

## Slide 23: Exercice 9
Générer les lignes de crêtes
Générer les lignes de thalweg
Importer Quartier Estienne.osm
Notes: Générer les lignes de crêtes
  Menu Analysis -> Find ridge lines
  Ridge cell count -> …
Générer les lignes de thalweg
  Generate watershed
  Stream cell count > …
Importer Quartier Estienne

## Slide 24: Exercice 9
Importer fr_populatedplaces_p.txt
Sauvegarder les villes d’alsace dans un nouveau fichier
  Importer région
  Exporter selon contour
Notes: Importer fr_populatedplaces_p.txt
Sauvegarder les villes
  Importer le vecteurs région
  Avec le numériseur sélection la région voulue
  Sur la couche villes, clic droit - >LAYER -> EXPORT
  Dans l’onglet « export bounds », sélectionner « crop to selected area »