## Slide 1: Guide : obtenir de la carto

## Slide 2: Guide : obtenir de la carto
Internet
Commande auprès de l’EGI
  Papier ou numérique
Site intradef / contact du 28e 1GG

## Slide 3: Sur internet
Données carto France
Données carto Monde
Utilisation SAS Planet
Serveurs de cartes

## Slide 4: Sur internet – carto France
IGN – Institut National de l’information Geographique
Site : https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html
Miroir : http://files.opendatarchives.fr/professionnels.ign.fr/
https://geo.data.gouv.fr
Moteur de recherche qui recense la carto « open data » des départements/régions
L’accessibilité des données dépend de chaque région
Emetteurs (tous types) de plus de 5W
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-sur-les-installations-radioelectriques-de-plus-de-5-watts-1/

## Slide 5: Sur internet – carto France (IGN)
Images SAT
  0m20
Cartes scannées
  Échelles 8 à 19
Relief
  1m, 5m, 25m
Vecteurs
  Localités, routes, cadastre, forêts

## Slide 6: Sur internet – carto Monde
Cartes / Photos SAT :
SASGIS / SAS Planet : http://www.sasgis.org/download/
Logiciel de visualisation de la carto Google/Bing/OSM/etc
Export de la carto affichée
Vecteur
Geonames par pays : https://geonames.nga.mil/gns/html/namefiles.html
OSM (sélection de zone) : https://www.openstreetmap.org/export
OSM (par pays/région/département) : http://download.geofabrik.de/
CellID sur le monde : https://www.opencellid.org/downloads.php
Relief
Application APPEARS (données NASA) https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears
OpenDEM : https://www.opendem.info/link_dem.html
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 7: OpenStreetMap (OSM)
Exploiter des données OSM
Les données OSM sont souvent fournies avec l’extension .bz2 (compressée)
Les fichiers .osm sont des fichiers XML directement importable.
Les données apparaissent toutes dans une couche.
Pour y voir plus clair, il faut diviser la couche par thématique.
Sur la couche OSM, clic droit -> LAYER -> SPLIT
Découpage classique : choisir « Feature Type »
Découpage détaillé : choisir « Feature Description »
La couche OSM est subdivisée en plusieurs couches (building, highway, shopping)
De nombreux point non classés se retrouvent dans une couche « Unknown Point Feature »
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 8: Exporter depuis SAS Planet
SAS Planet est un logiciel extrêmement pratique : il permet d’afficher de nombreuses sources de carto et de les exporter facilement
Passer SAS Planet en français :

## Slide 9: Exporter depuis SAS Planet
Sélection de la zone à exporter
Choix de la/des couches à afficher/exporter

## Slide 10: Exporter depuis SAS Planet
Télécharger les dalles sur la couche et au niveau de zoom voulus
Assembler en sélectionnant la couche et le zoom sélectionnés

## Slide 11: Exporter depuis SAS Planet

## Slide 12
Export vecteur
Export DTED

## Slide 13: Serveur de carto (WMS)
https://wms.openstreetmap.fr/wms
IGN CARTO (WMTS)
https://wxs.ign.fr/essentiels/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities
IGN SAT (WMS)
https://wxs.ign.fr/essentiels/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
Tous les services IGN : https://geoservices.ign.fr/services-web-essentiels
Stamen (basé sur OSM)
http://maps.stamen.com/terrain/#14/48.8057/7.8598

## Slide 14: Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 15: Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 16: Exporter depuis un serveur de cartes
Afficher dans GlobalMapper la zone voulue
Clic droit sur la couche -> Couche -> Exporter
Choisir le format GeoTiff ou ECW
Dans « limites d’export », cocher « exporter les données visibles à l’écran »
L’export peut prendre facilement 30min voire plusieurs heures

## Slide 17: Commande auprès de l’EGI
Carto numérique
Cartes papier

## Slide 18: Commande auprès de l’EGI
https://dregi-mmvlwf03v.dr-cpt.intradef.gouv.fr
https://portail-egi.intradef.gouv.fr
Notes: Pour accéder au site de l’EGI

## Slide 19: Commande auprès de l’EGI

## Slide 20: Commande auprès de l’EGI

## Slide 21: Commander auprès de l’EGI
Notes: 21
21

## Slide 22: Commander auprès de l’EGI
SAER
SICF
SIR
Maestro
Etc
GlobalMapper
Pour les cartes numériques c’est GRATUIT
vous recevrez vos CD et DVD
par la poste ou par une société de chauffeurs livreurs.

## Slide 23: Commander auprès de l’EGI
Pour les cartes papiers c’est PAYANT
(même catalogue) :
transmettez le fichier EXCEL à votre cellule « budget » vous recevrez vos cartes par la poste ou par une société de chauffeurs livreurs.

## Slide 25: Site du 28GG
Dossiers théâtres
Contact CGAO

## Slide 26: Site du 28GG
http://portail-gg28.intradef.gouv.fr/
Notes: Vous pouvez télécharger ce type de produits sur le site Intradef du 28GG pour les plus récents, les autres sur le catalogue de l’EGI.

## Slide 27: Contact CGAO - 28 GG
Commandement CGAO / Demande de production GEO :
28gg.stg-chef.fct@intradef.gouv.fr
821 673 87 23 / 03 88 06 87 23
Expertise / Appui technique GEO :
28gg-stg.trait.fct@intradef.gouv.fr
821 673 87 94 / 03 88 06 87 94