## Slide 1: Global Mapper
Perfectionnement

## Slide 2: Plan
Rappels
Import / Export
Vecteurs
Recherche
Analyse
Relief
Notes: But du cours :
Faire un rappel des bases du logiciel
Manipuler plusieurs formats de données
Travailler ce qui a été vu précédemment
Explorer des fonctions plus avancés

## Slide 3: Présentation
Logiciel complet de cartographie
Utilisé par toutes les armes et armées
Interopérable
Installable sur Intradef via demande DIADEME
SAER
SIR
SICF

## Slide 4: Exemples d’utilisation
Trace GPS et profil de tracé
Notes: Préparer les itinéraires
Vérifier le dénivelé, la distance

## Slide 5: Exemples d’utilisation
Outils relief
Notes: Générer les lignes de crêtes, thalweg, courbes de niveau
Intervisibilité
Carte de pentes (mettre en évidence les inclinaisons du terrain)

## Slide 6: Exemples d’utilisation
Situation tactique et technique
Notes: Suivi unités AMI/ENI
Zones d’influences
Baptêmes terrain
Relevés radiogoniométriques
Relais, BTS

## Slide 7: Formats de données
RASTER
ORTHO (photos)
SCAN (cartes)
Notes: Quels types de données peut on rencontrer ?
RASTER
Images dont chaque pixel a une coordonnée.
Données non modifiables utilisées comme fond.
Cartes scannées, images sat et drones
Formats courants : GEOTIF, ECW

## Slide 8: Formats de données
Vecteurs
Points
Lignes
Surfaces
Notes: Vecteurs
Dessin, style personnalisable
Métadonnées
Formats courants : SHP, KML/KMZ

## Slide 9: Formats de données
Relief
Modèle Numérique Terrain (DTED)
Modèle Numérique Altitude
Notes: Relief
MNT : Modele Numerique Terrain (DTED)
MNA : MN Altitude (sursol : végétation, bâtiment)
6 niveaux de précisions : 0 à 5
Formats courants : DTED

## Slide 10: Système de couches
Notes: Chaque fichier importé est une couche, Les couches se superposent
Une couche peut comporter plusieurs éléments.
Le centre de contrôle affiche les couches
L’ordre des couches dans le centre de contrôle peut être inversé

## Slide 11: La projection
Une projection est une manière de représenter le globe terrestre sur un plan 2D.
Si une mauvaise projection est choisie lors de l’import, la carte apparaîtra déformée, et les points seront décalés ou non affichés.
Notes: GlobalMapper détecte la projection d’un fichier quand c’est possible.
Sinon, il demande à l’utilisateur de choisir une projection.
On ne peut pas mettre une projection au hasard sans s’attendre à des anomalies.

## Slide 12: Les coordonnées
Pour placer un point, GlobalMapper accepte trois types de coordonnées :
  La projection de la carte
  Géographiques (DMS ou dd.ddd)
  MGRS
    Redécoupage de l’UTM
    32 U 03 45824 54 17068
    32 U LV 45824 17068
Notes: La projection actuelle = la carto affiche ou par défaut en géographique.
En géographique, faire attention au format DMS/dd.ddd
DMS, indiquer NS/EW, dd.ddd indiquer +/-
Privilégier MGRS et géographique : moins de confusion

## Slide 13: Convertisseur
OutilsGeo/ConvCoord.xlsm
Supporte
  DMS
  DD.ddddd
  Lambert
  UTM
  MGRS

## Slide 14: Carto en ligne

## Slide 15: Carto en ligne
GlobalMapper est capable de se connecter à un serveur fournissant des tuiles de cartographie
Cela permet d’accéder facilement à des données de qualité (cartes, vues SAT, vecteurs)
GlobalMapper peut exporter les données affichées (l’opération peut être longue et la qualité dégradée)

## Slide 16: Carto en ligne

## Slide 17: Carto en ligne

## Slide 18: Tuilage
Notes: Le tuilage consiste à découper une zone en carrés plus petits.
Le tuilage est la technique utilisée pour obtenir des niveaux de zoom fixe.
Comme le montre l’image, le niveau 0 montre l’intégralité d’une carte, le niveau découpe en quatre le zoom précédent, ainsi de suite

## Slide 19: Import de fichier texte

## Slide 20: Import de fichier texte/CSV
Facile à générer automatiquement et à modifier
Création de points, lignes, surfaces
Prise en charge des métadonnées et des styles
Coordonnées principalement en MGRS ou géographiques (longitude/latitude)
Nécessite d’expliciter le format du fichier
Notes: Pour mieux comprendre les fichiers TXT/CSV, exporter une couche existante
Export TXT : coordonnées Geo, MGRS ou ECEF, génère attributs, style, et fichier de projection
Export CSV : coordonnées en projection courante, génère attributs, symbole
Si les points n’apparaissent pas ou en décalé : vérifier X/Y ou Y/X, la projection

## Slide 21: Import de fichier CSV
Utile pour importer une masse de point.
Chaque colonne est un attribut
Exemple de fichier :
Y | X | NAME | NB HABITANT
48.85435 | 7.54964 | Zutzendorf | 5000
48.90986 | 7.07434 | Zollingen | 200

## Slide 22: Import de fichier texte
Plus adapté pour les lignes et surfaces
Avec des attributs et des styles personnalisés.
DESCRIPTION=Unknown Line Type
NAME=D88
LONGUEUR=8.378 km
344453.758;5424804.503;-999999
344772.893;5424548.355;-999999
345856.274;5424279.609;-999999

## Slide 23: Import de fichier texte/CSV
Certains noms de colonnes sont reconnus automatiquement :
Feature name
  NAME, LABEL
Feature description
  DESC, DESCRIPTION, LAYER, TYPE
Classification
  GM_TYPE
Altitude
  ELEVATION, ELEV, Z, HEIGHT, DEPTH

## Slide 24: Import de fichier texte/CSV

## Slide 25: Import de fichier texte/CSV
MGRS = Geographic / WGS84
D° M’ S’’ = Geographic / WGS84
DD.ddddd° = Geographic / WGS84
UTM = UTM / Zone / WGS84
Lambert = Lambert-93 / Base Lambert 93 / RGF-93
Notes: GlobalMapper nous demande d’indiquer la projection

## Slide 26: Exercices pratiques
Configuration

## Slide 27: Configuration
Afficher un carroyage
Définir l’affichage des coordonnées en D° M’ S’’
Afficher la carte à l’échelle 1:25000
Régler le « snap-to-feature » pour qu’il soit moins sensible
Notes: Afficher un carroyage
  Configuration -> Display options
  Dans Grid display, choisir la projection
  Choix de la taille des carreaux
Définir l’affichage des coordonnées
  Configuration -> General -> Measure/units
  Choisir dans Position Display format
Afficher la carte à l’échelle 1:25000
  Menu View -> Zoom View -> Zoom to scale
Régler le « snap-to-feature »
  Configuration -> Vector Display -> Advanced
  Choix du type de features à accrocher, Snap Tolerance

## Slide 28: Import / Export

## Slide 29: Import / Export
Importer le fichier coupeJP2.tif
Importer le dossier ORTHO
Importer le dossier DTED
Importer le fichier geonames_fr.txt
Notes: Ouvrir la carto
  Faire glisser les fichiers cartes/alsace2.tif et SAT/coupeJP2.tif
Importer ORTHO
  fichier -> ouvrir tous les fichiers dans une arborescence
  Sélectionner le dossier CARTO\BDORTHO
  définir l’extension sur *.ecw
Importer le relief
  fichier -> ouvrir tous les fichiers dans une arborescence
  Sélectionner le dossier CARTO\dted
  définir l’extension sur *.*
Importer geonames (le fichier est reconnu)

## Slide 30: Import / Export
Importer le vecteur regions et zones emprises
Importer le fichier relais.csv
Importer le fichier Quartier_estienne.osm
Sauvegarder l’espace de travail
Notes: Importer vecteurs
  Faire glisser le fichier vecteurs/villes_alsace.kmz
  vecteurs/zones emprises/zones emprises.shp
Importer relais.csv
  Point only
  Coordonnées MGRS
  Delimiter : auto-detect
  Cocher « Include attributes from lines »
  Cocher « Column headers in first row »
  Décocher « Treat 3rd coordinate value as elevation »
  Attribuer le style de point « relais »
  Projection = Geographic/WGS84
Importer Quartier_estienne.osm
  Faire glisser le fichier
Sauvegarder l’espace de travail
  CTRL + S

## Slide 31: Import / Export
Exporter les relais au format KML
Exporter les relais au format SHP
Exporter les relais au format TXT
Notes: Export KML
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format KML/KMZ (vector data only)
  Pour exporter en KML (plutôt que KMZ), décocher la case « create compressed KMZ file »
Export SHP
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Shapefile
Export TXT
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Textfile

## Slide 32: Import / Export
Exporter les DTED au format GEOTIFF
Exporter les BDORTHO dans un fichier en qualité dégradée (resampling « average 9x9 »)
Exporter les couches ortho en tuilage en 10x10 tuiles
Notes: Export DTED
  Sélectionner la/les couche
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
Export en qualité dégradée
  Sélectionner les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet GeoTiff options, jouer sur le paramètre « Resampling »
  2x2 = bonne qualité, 9x9 = qualité dégradée
Export en tuiles
  Sélectionner les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet Tiling, indiquer 10 colonnes et 10 lignes

## Slide 33: Import / Export
Exporter tous les vecteurs dans un fichier GMP
Retirer la couleur de fond de la couche coupeJP2
Créer une zone reliant les points :
  32 U MV 07558 12375
  32 U MV 29037 12375
  32 U MU 29037 99521
  32 U MU 07558 99521
Notes: Export GMP
  Sélectionner les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format GMP
Retirer la couleur de fond
  Sur la couche, clic droit -> Options
  Dans l’onglet « display », cocher « transparent » et sélectionner la couleur
  Si nécessaire, augmenter la tolérance de couleur de transparence
Créer une zone
  Placer les quatre points et les relier
  Ou créer un rectangle
  Exporter la forme en .txt
  Modifier le txt avec les coordonnées et le réimporter

## Slide 34: Importer une trace GPS
Vecteur qui peut avoir diverses extensions (.csv, .kmz, .shp, …)
Une trace GPS doit être une suite de points et pas une ligne simple
Ouvrir le fichier track.csv dans Excel ou un éditeur de texte
Importer la trace dans Global Mapper
Notes: Faire glisser le fichier track*
  Point only
  X / Y, default
  Column headers
  3eme col = elevation

## Slide 35: Extraire les données d’une zone
Depuis la couche geonames, extraire les villes d’Alsace
Tracer un rectangle entre Gambsheim, Bischwiller, Berling et Arzviller
Pour la zone délimitée, exporter :
  Vue satellite
  Données relief
  Villes
Notes: Extraire les villes
  Sur la couche villes, clic droit -> edit attributes
  Ouvrir l’outil de recherche
  Sur la colonne DSG, chercher ‘PPL*’
  Copier le résultat vers une nouvelle couche
  Avec l’outil numériseur, sélectionner la région
  Sur la couche crée, clic droit -> layer -> export layer
  Dans Export bounds, sélectionner « crop to selected area »
  Attention le format KML/KMZ peut ne pas marcher, prendre le shapefile
Tracer un rectangle approximatif
Exporter les données

## Slide 36: Gestion de couches
Sur la couche villes alsace, utiliser un point rouge de taille 2
Modifier la couche relais pour affecter le type de point relais
Modifier la couche relais pour afficher la localité et Tx
Sur la couche relais, ajouter en attributs :
  Les données d’élévation
  Les coordonnées
Notes: Affecter un style sur une couche
  Sur la couche, clic droit -> OPTIONS
  Onglet point styles
  Sélectionner « use same style for all features »
  Sélectionner le point rouge avec une taille 2

## Slide 37: Couches et métadonnées
Depuis la couche relais, effectuer une jointure de table avec le fichier relais_data.csv
Dans la couche relais, créer un champ NOM_COURT contenant les trois première lettres de la localité
Diviser la couche relais selon le champ NORME
Fermer la couche relais et ses sous-couches
Notes: Jointure de table attributaire
  Sur la couche, clic droit
  Layer -> JOIN – join attribute table
  Sélectionner le fichier relais_data.csv
  Délimiteur : point virgule
  Attribut du fichier : OBJECTID, attribut de la couche : OBJECTID
Création de l’attribut NOM_COURT
  Sur la couche, clic droit
  Layer -> Calculate/copy attribute values
  Indiquer le nom du champ : NOM_COURT
  Utiliser une formule, depuis le champ localité
  Utiliser la fonction left()
  Résultat : left(LOCALITE, 3)
  Valider avec calculate
Exporter au format GMP
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> LAYER -> EXPORT
Diviser la couche
  Sur la couche, clic droit
  Layer -> SPLIT – Split into separate layers based on attribute value
  Sélectionner le champ NORME

## Slide 38: Recherche
Chercher les villes Zollingen et Osthoffen
Créer une vue nommée pour chaque ville
Rechercher les localités de plus de 800 habitants.
Ajouter un filtre gardant les localités situées à plus de 300m d’altitude.
Copier les villes obtenues dans une nouvelle couche
Notes: Outil de recherche par nom
Créer une vue : Menu affichage -> Sauvegarder et nommer la vue courante
Restaurer une vue : Menu affichage -> Restaure vue nommée
Recherche données vecteurs :
  %POPULATION% >= 800
  %POPULATION% >= 800 and %ELEVATION% >= 300
Copier les villes
  Dans le tableau de résultat, sélectionner toutes les lignes (ctrl + A)
  Ctrl + C, Clic droit -> copy the selected features to the clipboard
  Sur la carte, Ctrl + V
  Copier vers une nouvelle couche

## Slide 39: Géo-référencement
Exporter une coupe de la ville de Lauterbourg
Importer et géo-référencer l’image lauterbourg.png
Notes: Exporter une coupe de la ville
  Sur la couche, clic droit -> Layer -> Export
  Dans l’onglet « Export bounds », choisir « draw a box »
  2e option :
  Tracer une surface couvrant la ville
  Avec le numériseur, sélectionner la surface
  Sélectionner la/les couches
  Clic droit -> Couche -> Exporter
  Choisir le format Geotiff
  Dans l’onglet « Export bound », choisir de rogner selon la surface sélectionnée
Importer l’image
  Rectifier manuellement l’image
  Placer une dizaine de points et valider

## Slide 40: Catalogue de cartes
Un catalogue de cartes est un fichier qui fait références à des fichiers carto. Il permet de charger à la volée la carto à afficher.
Solution efficace pour importer beaucoup de tuiles.
Créer un catalogue de cartes pour les tuiles BDORTHO précédemment exportées
Importer le catalogue
Notes: Créer un catalogue
  Menu File -> Create New Map Catalog
  Sélectionner les fichiers/dossiers de cartes à inclure
  Choisir à quel moment afficher la carte
Importer un catalogue
  Faire glisser le fichier gmc
  Selon le réglage lors de la création, zoomer pour voir la carto s’afficher

## Slide 41: Vecteurs

## Slide 42: Vecteurs
Fusionner les deux surfaces FDS de la couche zones emprises
Relier par une ligne Le Roitelet, Champenay et le Col du Hantz.
Transformer cette ligne en surface
Notes: Fusion de deux surfaces
  Sélectionner les deux surfaces avec le numériseur
  Clic droit -> Crop/combine/split functions -> Combine
Relier des points par une ligne
  Sélectionner les points avec le numériseur
  Clic droit -> Create Line Feature -> Create new line from selected points
Transformer la ligne en surface
  Sélectionner la ligne avec le numériseur
  Clic droit -> Create Area/Polygon Feature -> Create new area from selected lines

## Slide 43: Vecteurs
Déplacer le point Albestroff de 60m vers le nord et de 165m vers l’ouest
Tracer une surface recouvrant le bois au nord de Givrycourt
Appliquer sur cette surface une zone tampon de 300m
Dans la zone tampon, découper la forme du bois précédemment tracée
Notes: Sélectionner le point, clic droit -> Move/Reshape features -> Shift (offset) point features
  Décaler de +60m en latitude et -165m en longitude
2) Pour appliquer la zone tampon
  Sélectionner la surface
  Clic droit -> create area features -> Buffer
  Définir sur 300m
3) Découper une zone dans une autre (création d’île)
  Sélectionner la petite zone/future île
  Clic droit -> Crop/combine/split functions
  Cut selected areas from another area
  Sélectionner la grande zone (zone parent)

## Slide 44: Vecteurs
Créer une zone de couverture sur les points de la couche relais
Créer un point central de la zone
Créer une zone tampon de 500m autour de ce point
Créer une grille de 10x10 cases de 1500m x 1500m, dont le coin supérieur gauche est situé en 32 U LV 96243 34329
Notes: Créer une zone de couverture
  Sélectionner les points de la couche villes_ouest
  clic droit -> Create Area features -> Create coverage area
Créer un point central
  Sélectionner la zone
  Clic droit -> Advanced Feature Creation -> Create new points at centroid
Créer une zone tampon
  Sélectionner le point
  Clic droit -> Create Area/Polygon Feature -> BUFFER
Créer une grille
  Utiliser l’outil grille
  Définir 10x10 cases, 1500mx1500m
  Définir la localisation du coin supérieur gauche (bouton Anchor point)

## Slide 45: Vecteurs
Trouver le relais de Kirviller.
Depuis ce relais, utiliser l’outil COGO pour trouver les coordonnées du point à 7.875km / 346°
Créer un point sur la coordonnée d’arrivée et lui ajouter lauterbourg.png en pièce jointe
Notes: Trouver le relais
  Outil recherche, chercher Hinsingen
Outil COGO
  Avec le numériseur, clic droit -> Create Line Features -> Create new line with Dist/Bearing/COGO Input
  Cliquer sur le point de départ
  Spécifier distance et angle
  Cliquer sur add point pour ajouter le point de destination, et done pour fermer
Attacher une pièce jointe sur un point
  Sélectionner le relais ajouté précédemment avec le numériseur
  Clic droit -> Edit feature
  Bouton « add file link »
  Le lien vers le fichier est ajouté dans les attributs. Si le fichier est déplacé il ne sera pas trouvé

## Slide 46: Analyse

## Slide 47: Analyse
Compter les points contenus dans chaque carré de la grille
  Sauvegarder le nom des carrés dans un attribut
  Afficher le nombre de point comme nom
Importer relais.gmp
Générer un diagramme Voronoi Thiessen sur la couche relais
Obtenir les statistiques de la couche
  Grouper sur l’attribut NORME
Notes: Compter les points dans une surface
  Sélectionner les surfaces
  Clic droit -> Attribute/Style functions -> Add attribute with count of points and lines
  La grille contient un attribut comptant les points contenus.
Sauvegarde des étiquettes dans un attribut « OLD_NAME »
  Clic droit -> Attribute/Style functions -> Calculate/Copy attributes for feature selection
  Entrer le nom du nouvel attribut : « OLD_NAME »
  Attribut source : « Feature Name »
  Operation : « copy source attribute to new attribute »
Changer les étiquettes pour afficher le nombre de points
  Sur la couche de la grille, clic droit -> options
  Onglet « labels », utiliser l’attribut POINT_COUNT
  « Oui » pour remplacer le nom existant
Importer relais.gmp
Générer le diagramme
  Sélectionner les points de la couche relais
  Menu Analysis -> Create Voronoi/Thiessen Diagram
Obtenir les statistiques de la couche
  Sélectionner la couche
  Clic droit -> ANALYSIS -> Create layer statistics report
  Grouper par attribut, sur NORME

## Slide 48: Analyse
Afficher la zone de couverture des relais en se basant sur l’attribut RAYON
Créer des points intermédiaires sur la couche trajets
Générer une carte de chaleur sur les points intermédiaires
Notes: Créer des zones de couverture
  Sélectionner les relais, puis clic droit -> Create Area/Polygon -> RANGE RING
  Créer les cercles avec les points comme centre
  Sélectionner « Get radius from attribute » et choisir l’attribut RAYON, unité en mètres
Créer des points intermédiaires
  Sur la couche trajets, clic droit -> SELECT
  Clic droit -> Advanced feature creation options -> Create point features spaced along selected features
  Sample features at fixed distance interval
  Spécifier un intervalle de 50-100m
  Les points sont créés dans une couche « user created features »
Générer une carte de chaleur
  Sur cette couche des points, clic droit -> Analysis -> DENSITY
  Laisser les valeurs par défaut ou augmenter le rayon de recherche entre 80-100m
  Utiliser le shader Atlas

## Slide 49: Relief

## Slide 50: Relief
Importer itineraire.gpx et en faire le profil du tracé.
  afficher les points les plus hauts et bas
Générer les talweg (watershed)
Générer les lignes de crêtes (ridge lines)
Générer les courbes de niveaux
Notes: Importer l’itinéraire GPX
  Avec l’outil Digitizer, sélectionner l’itinéraire
  Clic droit -> Analysis/Measurement -> PATH PROFILE
  2eme option
  Menu Tools -> Path profile
  Dessiner à la main le tracé voulu.
Générer les talweg
  Menu Analyse -> Generate watershed…
  Stream cell count : 50 pour des talweg simple, 500 pour plus de détail
  Décocher « create watershed areas »
Générer les lignes de crête
  Menu Analyse -> Find ridge lines
  Ridge Cell à 50 (default 500)
  N’afficher les lignes de crêtes qu’à partir de X mètres
Générer les courbes de niveaux
  Menu Analyse -> Generate Contours
  Intervalle entre 25 et 50m (intervalle plus petit = plus précis, moins lisible).
  On peut n’afficher que les contours au dessus de X mètres.

## Slide 51: Relief
Utiliser l’outil intervisibilité depuis les deux points
  32 U KV 88535 06070
  32 U KV 90667 05805
Faire apparaître la zone commune aux champs de vision des deux points
Notes: Intervisibilité sur deux points
  Placer deux points grâce à l’outil POINT AT POS
Fusionner les deux surfaces
  Sélectionner les deux surfaces
  Clic droit -> Crop/combine/split functions -> find intersection of selected areas
  Sélectionner « non »
  Nommer la nouvelle surface « intervisible » et définir un style

## Slide 52: Relief
Créer un bâtiment de 30m de haut
Déterminer les points le plus haut/le plus bas
Tracer un trajet et le visualiser en mode avion
Notes: Créer un bâtiment 3D
  Créer une surface
  Ajouter un attribut « HEIGHT » avec valeur « 30 »
  Altitude mode sur « relative to ground »
  Si on veut utiliser un autre nom de champ
  Ajouter un attribut « HAUTEUR » avec valeur « 30 »
  Sur la couche du bâtiment clic droit -> Options
  Onglet « Elevations », utiliser l’attribut « HAUTEUR » pour définir la taille
  Choisir le mode d’altitude « Relatif au sol »
Trouver le point le plus haut
  Sélectionner la surface précédemment crée
  Clic droit -> Analysis/Measurement ->Calculate Elevation/Slope
  Créer les points haut et bas de la surface
Trajet avion
  Tracer une ligne par où passera l’avion
  Avec le numériseur, sélectionner la ligne
  Clic droit -> Vertex editing -> add fly-through parameters
  Cliquer sur le bouton « Generate fly-through data », puis Ok
  Menu view -> 3d view
  Eventuellement réduire ou augmenter l’exagération du relief
  Bouton lecture

## Slide 53: Relief
Une carte des pentes met en évidence les différente inclinaisons des pentes sur le terrain
Notes: Créer une carte des pentes
Configurer la carto altitude
  Menu Outils -> Configurer
  Onglet « Options d’alitude »
  Remplacer le shader « Atlas » par « pente » ou « slope »
  Onglet « Options de shader »
  Définir les valeurs de pente :
    Minimum : En dessous de cette valeur, afficher la couleur blanche
    Maximum : Au-delà de cette valeur, afficher la couleur rouge
    Couleur entre min et max, afficher la couleur jaune
Afficher la carte des pentes
  Changer l’ordre des couche pour mettre le relief PAR-DESSUS la carte
  Sélectionner la couche relief
  Clic droit -> Options
  Onglet Affichage
  Régler l’opacité à 80%
  Activer la transparence et définir la couleur de transparence sur blanc

## Slide 54: Impression et automatisation

## Slide 55: Impression de cartes
GlobalMapper intègre un éditeur de template pour imprimer des cartes
Cet outil permet de définir une mise en forme normée et réutilisable pour imprimer des coupes de cartes.
Menu Tools > Map Layout Editor

## Slide 56: Impression de cartes

## Slide 57: Impression de cartes
Notes: Aperçu avant impression
Affiche la grille (mais pas les échelles distance / altitude)

## Slide 58: Automatisation
Script d’automatisation de tâches
Toutes les fonctionnalités de GlobalMapper
Se libérer du travail long et/ou répétitif

## Slide 59: Automatisation

## Slide 60: Raccourcis
Shift + S : Affiche/masque l’échelle de distance
Shift + L : Affiche/masque l’échelle d’altitude
Shift + G : Affiche/masque le quadrillage
Maintenir ALT en dessin : désactive le « snap »

## Slide 61: Raccourcis
Ctrl + Shift + D : Affiche/masque les éléments supprimés
Ctrl + Origin : Centre la vue sur un point
Ctrl + L : copier les coordonnées du curseur