## Slide 1
Comment obtenir des cartes ?
Internet
Commande auprès de l’EGI
  Papier ou numérique
Site intradef / contact du 28e GG

## Slide 2
Via Internet
Données carto France
IGN – Institut National de l’information Geographique
Site : https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html
Miroir : http://files.opendatarchives.fr/professionnels.ign.fr/
https://geo.data.gouv.fr
Moteur de recherche qui recense la carto « open data » des départements/régions
L’accessibilité des données dépend de chaque région
Emetteurs de plus de 5W
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-sur-les-installations-radioelectriques-de-plus-de-5-watts-1/

## Slide 3
IGN

## Slide 4
Via Internet
Données carto Monde
Cartes / Photos SAT :
SASGIS / SAS Planet : http://www.sasgis.org/download/
Logiciel de visualisation de la carto Google/Bing/OSM/etc
Il est possible d’exporter la carto affichée
Vecteur
Geonames par pays : https://geonames.nga.mil/gns/html/namefiles.html
OSM (sélection de zone) : https://www.openstreetmap.org/export
OSM (par pays/région/département) : http://download.geofabrik.de/
CellID sur le monde : https://www.opencellid.org/downloads.php
Relief
Application APPEARS (données NASA) https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears
https://www.opendem.info/link_dem.html
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 5
Exporter depuis SASGIS
SASGIS est un logiciel extrêmement pratique : il permet d’afficher de nombreuses sources de carto et de les exporter facilement

## Slide 6
Exporter depuis SASGIS

## Slide 7
Exporter depuis SASGIS
1 - Télécharger la couche voulu (photos sat, cartes scan, etc) aux niveaux voulus.
Le zoom courant est affiché sur la gauche de la fenêtre
Une fois téléchargé, la carto est en cache et est plus rapide à traiter

## Slide 8
Exporter depuis SASGIS
L’onglet Assembler permet d’exporter la carto dans un format exploitable
Choisir la carte, le niveau de zoom
Il est possible de découper la carte si elle est imposante

## Slide 9
Exporter depuis SASGIS
Résultat avec le niveau de zoom 17

## Slide 10
OSM SCAN 25
https://osm.cquest.org/topen25/#15/48.8049/7.8592
raster IGN
https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
vecteur IGN
https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/v/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
autre
http://maps.stamen.com/terrain/#14/48.8057/7.8598
Serveur de carto (WMS)

## Slide 11
Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 12
Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 13
Afficher dans GlobalMapper la zone voulue
Clic droit sur la couche -> Couche -> Exporter
Choisir le format GeoTiff ou ECW
Dans « limites d’export », cocher « exporter les données visibles à l’écran !
L’export peut prendre facilement 30min voire plusieurs heures
Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 14
https://dregi-mmvlwf03v.dr-cpt.intradef.gouv.fr
Comment COMMANDER DE LA CARTOGRAPHIE AUPRES DE l’egi ?
Notes: Pour accéder au site de l’EGI

## Slide 17: Comment COMMANDER DE LA CARTOGRAPHIE AUPRES DE l’egi ?
Notes: 17
17

## Slide 18
SAER
SICF
SIR
Maestro
Etc
GlobalMapper
Pour les cartes numériques c’est GRATUIT
vous recevrez vos CD et DVD
par la poste ou par une société de chauffeurs livreurs.
GRATUIT

## Slide 19
Pour les cartes papiers c’est PAYANT
(même catalogue) :
transmettez le fichier EXCEL à votre cellule « budget » vous recevrez vos cartes par la poste ou par une société de chauffeurs livreurs.
PAYANT

## Slide 21
Liens utiles.
Notes: 21

## Slide 22
PLAN DE VILLE
D’ARLIT (NIGER)
http://portail-gg28.intradef.gouv.fr/
Notes: Vous pouvez télécharger ce type de produits sur le site Intradef du 28GG pour les plus récents, les autres sur le catalogue de l’EGI.

## Slide 23
http://portail-gg28.intradef.gouv.fr/
CARTOGRAPHIE DU MALI
1/50 000 ET 1/100 000
Notes: Cartographie réalisée sur le théatre (MGCP) téléchargeable sur le site du 28GG

## Slide 24
CARTES SENTINELLE
Notes: Vous pouvez télécharger ce type de produits sur le site Intradef du 28GG pour les plus récents, les autres sur le catalogue de l’EGI.

## Slide 25
Les CARTES DE CAMPS.
Notes: Le 28e GG a également pour mission de mettre à jour les cartes de camps de manœuvre. Vous pouvez vous rendre sur leur site (lien en pièce jointe) et télécharger leurs cartes.