## Slide 1
Comment obtenir des cartes ?
Internet
Commande auprès de l’EGI
  Papier ou numérique
Site intradef / contact du 28e GG

## Slide 2
Via Internet
Données carto France
Données carto Monde
Utilisation SAS Planet
Serveurs de cartes

## Slide 3
Via Internet
Données carto France
IGN – Institut National de l’information Geographique
Site : https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html
Miroir : http://files.opendatarchives.fr/professionnels.ign.fr/
https://geo.data.gouv.fr
Moteur de recherche qui recense la carto « open data » des départements/régions
L’accessibilité des données dépend de chaque région
Emetteurs (tous types) de plus de 5W
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-sur-les-installations-radioelectriques-de-plus-de-5-watts-1/

## Slide 4
IGN
Images SAT
  0m20
Cartes scannées
  Échelles 8 à 19
Relief
  1m, 5m, 25m
Vecteurs
  Localités, routes, cadastre, forêts

## Slide 5
Via Internet
Données carto Monde
Cartes / Photos SAT :
SASGIS / SAS Planet : http://www.sasgis.org/download/
Logiciel de visualisation de la carto Google/Bing/OSM/etc
Export de la carto affichée
Vecteur
Geonames par pays : https://geonames.nga.mil/gns/html/namefiles.html
OSM (sélection de zone) : https://www.openstreetmap.org/export
OSM (par pays/région/département) : http://download.geofabrik.de/
CellID sur le monde : https://www.opencellid.org/downloads.php
Relief
Application APPEARS (données NASA) https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears
OpenDEM : https://www.opendem.info/link_dem.html
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 6
OSM
Exploiter des données OSM
Les données OSM sont souvent fournies avec l’extension .bz2 (compressée)
Les fichiers .osm sont de fichiers XML directement importable.
Les données apparaissent toutes dans une couche.
Pour y voir plus clair, il faut diviser la couche par thématique.
Sur la couche OSM, clic droit -> LAYER -> SPLIT
Découpage classique : choisir « Feature Type »
Découpage détaillé : choisir « Feature Description »
La couche OSM est subdivisée en plusieurs couches (building, highway, shopping)
De nombreux point non classés se retrouvent dans une couche « Unknown Point Feature »
Notes: https://www.azavea.com/blog/2015/12/21/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=mapview

## Slide 7
Exporter depuis SAS Planet
SAS Planet est un logiciel extrêmement pratique : il permet d’afficher de nombreuses sources de carto et de les exporter facilement
Passer SAS Planet en français :

## Slide 8
Exporter depuis SAS Planet
Choix de la/des couches à afficher/exporter
Sélection de la zone à exporter

## Slide 9
Exporter depuis SAS Planet
D’abord télécharger la couche voulu (photos sat, cartes scan, etc) aux niveaux de zoom voulus.
Une fois téléchargé, la carto est en cache et est plus rapide à traiter
Le zoom courant est affiché sur la gauche de la fenêtre

## Slide 10
Exporter depuis SAS Planet
L’onglet Assembler permet d’exporter la carto dans un format exploitable
Choisir la carte, le niveau de zoom
Il est possible de découper la carte si elle est imposante

## Slide 11
Exporter depuis SAS Planet
Résultat avec le niveau de zoom 17

## Slide 12
OSM SCAN 25
https://osm.cquest.org/topen25/#15/48.8049/7.8592
raster IGN
https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
vecteur IGN
https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/v/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
autre
http://maps.stamen.com/terrain/#14/48.8057/7.8598
Serveur de carto (WMS)

## Slide 13
Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 14
Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 15
Afficher dans GlobalMapper la zone voulue
Clic droit sur la couche -> Couche -> Exporter
Choisir le format GeoTiff ou ECW
Dans « limites d’export », cocher « exporter les données visibles à l’écran !
L’export peut prendre facilement 30min voire plusieurs heures
Exporter depuis un serveur de cartes

## Slide 16
Commande auprès de l’EGI
Carto numérique
Cartes papier

## Slide 17
https://dregi-mmvlwf03v.dr-cpt.intradef.gouv.fr
Commander auprès de l’EGI
https://portail-egi.intradef.gouv.fr
Notes: Pour accéder au site de l’EGI

## Slide 20: Comment COMMANDER DE LA CARTOGRAPHIE AUPRES DE l’egi ?
Notes: 20
20

## Slide 21
SAER
SICF
SIR
Maestro
Etc
GlobalMapper
Pour les cartes numériques c’est GRATUIT
vous recevrez vos CD et DVD
par la poste ou par une société de chauffeurs livreurs.
GRATUIT

## Slide 22
Pour les cartes papiers c’est PAYANT
(même catalogue) :
transmettez le fichier EXCEL à votre cellule « budget » vous recevrez vos cartes par la poste ou par une société de chauffeurs livreurs.
PAYANT

## Slide 24
28 GG
Dossiers théâtres
Contact CGAO

## Slide 25
PLAN DE VILLE
D’ARLIT (NIGER)
http://portail-gg28.intradef.gouv.fr/
Notes: Vous pouvez télécharger ce type de produits sur le site Intradef du 28GG pour les plus récents, les autres sur le catalogue de l’EGI.

## Slide 26
http://portail-gg28.intradef.gouv.fr/
CARTOGRAPHIE DU MALI
1/50 000 ET 1/100 000
Notes: Cartographie réalisée sur le théatre (MGCP) téléchargeable sur le site du 28GG

## Slide 27
CARTES SENTINELLE
Notes: Vous pouvez télécharger ce type de produits sur le site Intradef du 28GG pour les plus récents, les autres sur le catalogue de l’EGI.

## Slide 28
Les CARTES DE CAMPS.
Notes: Le 28e GG a également pour mission de mettre à jour les cartes de camps de manœuvre. Vous pouvez vous rendre sur leur site (lien en pièce jointe) et télécharger leurs cartes.

## Slide 29
Commandement CGAO / Demande de production GEO :
28gg.stg-chef.fct@intradef.gouv.fr
821 673 87 23 / 03 88 06 87 23
Expertise / Appui technique GEO :
28gg-stg.trait.fct@intradef.gouv.fr
821 673 87 94 / 03 88 06 87 94
Contact CGAO - 28 GG